Затверджено

Рішенням Національної комісії

регулювання  зв’язку

(____________ 2007р № ______ )

Зареєстровано

Міністерством юстиції України

(____________ 2007р № ______ )

РЕГЛАМЕНТ  АМАТОРСЬКОГО

РАДІОЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

# 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Регламент аматорського радіозв’язку України (далі - Регламент), розроблений у відповідності з Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку, Законом України “Про радіочастотний ресурс України”, рекомендаціями Міжнародної спілки радіоаматорів,  встановлює порядок та правила функціонування аматорського радіозв’язку в Україні.

1.2. Положення цього Регламенту є обов’язковими для всіх фізичних та юридичних осіб, які мають дозвіл на експлуатацію аматорських радіостанцій, розташованих на території України, на мобільних засобах, повітряних та водних суднах, на штучних супутниках Землі та земних станціях супутникового зв’язку.

1.3. Використання радіочастотного ресурсу України аматорською службою радіозв’язку та аматорською супутниковою службою радіозв’язку визначається Національною таблицею розподілу смуг радіочастот України та цим Регламентом.

1.4. Експлуатація аматорських передавальних радіостанцій в Україні здійснюється на дозвільній основі.

# 2. ТЕРМІНИ ТА ЇХ  ВИЗНАЧЕННЯ

У Регламенті наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

Адміністрація зв‘язку та радіочастот України (далі - АЗРЧ) – центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, на який згідно з законодавством покладаються функції Адміністрації зв’язку України і який забезпечує проведення державної політики у сфері розподілу і використання радіочастотного ресурсу України.  Згідно Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (ст. 11 п. 10), функції АЗРЧ покладено на Центральний орган виконавчої влади у галузі зв’язку (далі – ЦОВЗ).

Аматорська  радіослужба – служба взаємного зв’язку і технічних досліджень, що здійснюються аматорами, тобто особами, що мають певний дозвіл і цікавляться радіотехнікою виключно в особистих цілях і без матеріальної вигоди.

Аматорська радіостанція (АРС) - радіостанція аматорської  або аматорської супутникової служби.

Аматорський радіозв’язок – радіозв’язок у межах аматорської радіослужби.

Аматорська супутникова служба (АСС) – аматорська служба радіозв’язку, яка використовує космічні станції, встановлені на супутниках Землі.

Амплітудна модуляція (АМ) – модуляція несівного коливання, при який змінним параметром є амплітуда коливань.

Гармонізований екзаменаційний сертифікат радіоаматора (HAREC) – документ, який надається згідно встановленого порядку та свідчить про те, що радіоаматор має знання, які відповідають екзаменаційним вимогам Рекомендації СЕРТ T/R 61-02.

Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу -  документ, який засвідчує право власника конкретного радіоелектронного засобу на його експлуатацію протягом визначеного терміну в певних умовах.

Державна інспекція зв’язку (ДІЗ) – орган державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах частот загального користування.

Знакодрукування (ЗД) - вид телеграфії з використанням сигнального коду та поданням результату приймання у вигляді друкованого тексту.

Кваліфікаційно-технічна комісія (КТК) - комісія з визначення кваліфікації операторів аматорських радіостанцій та перевірки технічного стану АРС.

Ліцензія  “CEPT радіоаматор” – документ, який дозволяє експлуатацію аматорської радіостанції в СЕРТ- країні, або в іншій країні, що визнає Рекомендацію СЕРТ T/R 61-01.

Ліга радіоаматорів України (ЛРУ) – добровільна всеукраїнська громадська організація, зареєстрована в установленому законом порядку, яка об’єднує за спільними інтересами аматорів, зацікавлених в області радіо.

Національна комісія з питань регулювання зв’язку (НКРЗ) – орган регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України, яка створена відповідно до Закону України  „Про телекомунікації”.

Небажані випромінювання - випромінювання, що складаються з побічних та позасмугових.

Необхідна ширина смуги  - ширина смуги частот, достатня при даному класі випромінювання для забезпечення передачі повідомлень з необхідною швидкістю та якістю при визначених умовах.

Одна бічна смуга (ОБС) – смуга частот, розміщена вище або нижче несівної частоти, яку займають спектральні складові, викликані процесом модуляції несівного коливання (хвилі).

Оператор аматорської станції - особа, яка чинним порядком набула прав на експлуатацію АРС.

Передавання даних (ПД) – передавання інформації у вигляді даних з використанням телекомунікаційних мереж.

Побічне випромінювання - випромінювання на частоті або частотах, розташованих за межами необхідної ширини смуги, рівень якого може бути знижений без шкоди для відповідної передачі повідомлень. До побічних випромінювань належать гармонійні випромінювання, паразитні випромінювання, продукти інтермодуляції і частотного перетворення, але до них не належать позасмугові випромінювання.

Позасмугове випромінювання - випромінювання на частоті або на частотах, безпосередньо прилеглих до необхідної ширини смуги частот, яке є результатом процесу  модуляції, але не містить побічних випромінювань.

Радіоаматорська аварійна служба (РАС) - аматорська служба забезпечення аварійного радіозв'язку у надзвичайних ситуаціях.

#### Радіозавада – електромагнітне випромінювання будь-якого походження, яка перешкоджає прийманню сигналів.

Радіочастота – частота радіохвилі.

Радіоелектронний засіб – технічний засіб, призначений для передавання та/або приймання радіосигналів радіослужбами.

Радіостанція (РС) - один чи декілька радіопередавачів або радіоприймачів, чи сукупність передавачів та приймачів разом із допоміжним устаткуванням, що забезпечують службу радіозв’язку.

Телебачення - вид електрозв’язку, призначений для передачі  змінних зображень нерухомих або рухомих об’єктів.

Телеграфія  (ТЛГ) - вид електрозв’язку для передавання  текстової інформації з використанням сигнального коду.

Телефонія - вид електрозв’язку, призначений, головним чином, для обміну інформацією у вигляді мови.

Тимчасовий дозвіл на експлуaтaцію радіоелектронного засобу – документ, який засвідчує право власника (громадянина іншої країни) конкретного радіоелектронного засобу на його експлуатацію протягом певного часу  в певних умовах.

Український державний центр радіочастот (далі - УДЦР) – відноситься до сфери управління НКРЗ і здійснює свою діяльність на підставі статуту, який затверджується НКРЗ. Повноваження УДЦР поширюються на користувачів радіочастотного ресурсу України, які діють у смугах частот загального користування.

#### Фазова модуляція – кутова модуляція несівного коливання, при якій фаза несівної змінюється пропорційно миттєвим значенням модульованого сигналу.

Цифрові види зв‘язку  - цифрові методи  зв’язку, дозволені в тих смугах частот, де передбачено вид випромінювання F1В. До таких методів роботи відносяться:  знакодрукування, передавання даних, фототелеграф, телебачення з повільною розгорткою, дистанційне управління.

Частотна модуляція (ЧМ) – кутова модуляція несівного коливання, при якій відхилення частоти модульованого сигналу змінюється пропорційно миттєвим значенням частоти модульованого сигналу.

# 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПОВИХ СИСТЕМ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ

# В АМАТОРСЬКІЙ ТА АМАТОРСЬКІЙ СУПУТНИКОВІЙ СЛУЖБАХ.

# КЛАСИФІКАЦІЯ АМАТОРСЬКИХ СТАНЦІЙ.

3.1 Згідно рекомендації МСЕ-R M.1732 у додатку 1 (таблицях1-6) наведені технічні характеристики типових систем аматорської та аматорської супутникової служб, а саме:

- аматорських систем для амплітудної маніпуляції Морзе;

- аматорських систем для вузькосмугової телеграфії з прямим знакодрукуванням і даних;

- аматорських систем для аналогових радіотелефонних систем;

- аматорських систем для цифрових радіотелефонних і мультимедійних систем;

- аматорських супутникових систем у напрямку Земля-Космос;

- аматорських супутникових систем у напрямку Космос-Земля.

3.2. За призначенням АРС поділяються на:

- радіостанції для зв’язку;

- радіостанції для супутникового зв’язку;

- ретранслятори;

- радіомаяки;

- спортивні радіостанції;

- автоматичні  АРС цифрового зв’язку.

3.3. За технічними характеристиками (вихідна потужність, діапазони робочих частот, класи випромінювання)  аматорські  радіостанції  для зв’язку поділяються на категорії:

- перша – відповідає вищій кваліфікації для ведення передач на КХ та УКХ діапазонах;

- друга – відповідає загальній кваліфікації для ведення передач на КХ та УКХ діапазонах;

- третя – відповідає початковій кваліфікації для ведення передач на КХ та УКХ діапазонах.

3.4.  За принципом користування АРС поділяються на :

- індивідуальні, користувачами яких є окремі радіоаматори;

- колективні (клубні), користувачами яких є колективи радіоаматорів, що об’єднуються навколо юридичних осіб (організації, підприємства, установи, навчальні заклади та заклади культури, громадські організації, тощо ).

3.5. За місцем розташування АРС поділяються на :

- стаціонарні, які змонтовані і використовуються за місцем постійного проживання користувачів АРС (розташування колективної АРС);

- пересувні, які тимчасово перенесені і розташовані стаціонарно або в польових умовах (для участі в змаганнях);

- рухомі, що розташовані на рухомих об’єктах і призначені для роботи під час руху та під час зупинок;

- портативні переносні радіостанції, які мають власне джерело живлення і пристосовані для роботи при перенесенні.

# 4. ТЕХНІЧНІ  ВИМОГИ ДО АМАТОРСЬКИХ  РАДІОСТАНЦІЙ  ТА 
ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.

4.1. У якості аматорських радіостанцій можуть використовуватись радіоелектронні засоби промислового та саморобного виробництва, які дозволяють проводити радіозв’язки в смугах частот визначених для аматорської служби.

4.2. Аматорські радіостанції, технічні характеристики яких відповідають типовим характеристикам аматорських систем наведених у додатку 1 цього Регламенту, з урахуванням технічних вимог даної статті до використання аматорських радіостанцій на території України, не підлягають сертифікації та включенню до Реєстру РЕЗ та ВП, які можуть використовуватись на території України.

4.3. До складу АРС повинні входити:

4.3.1. Комплект передавальної (приймально-передавальної) радіоапаратури, яка при роботі не повинна перевищувати максимальних дозволених рівнів вихідної потужності передавача і повинна забезпечувати роботу тільки в межах смуг частот та класами випромінювання, вказаними в дозволі на право експлуатації АРС. При спільному використанні АРС членами однієї сім’ї передавальна апаратура повинна забезпечувати можливість роботи з рівнями вихідної потужності відповідно до вимог дозволу кожного із членів сім’ї. Потужність встановлюється оператором АРС відповідно до категорії, яку він має.

Кожна одиниця передавальної (приймально-передавальної) радіоапаратури повинна бути зареєстрована в дозволі на право експлуатації АРС.

4.3.2. Приймальна радіоапаратура .

4.3.3. Антенні пристрої з фідерними лініями (включаючи грозозахист). Встановлення зовнішніх антенних пристроїв на дахах будівель повинно бути погоджене з адміністративними органами, у веденні яких ці будівлі знаходяться.

4.3.4. Допоміжні пристрої для контролю параметрів радіопередавальної апаратури.

4.3.5. Інструмент та інвентар.

4.4. Дозволені смуги частот, максимальні рівні вихідної потужності передавачів та класи випромінювання радіостанцій для радіозв’язку і радіостанцій для супутникового зв’язку наведені в таблиці 7.

Питання видачі дозволів на використання АРС в режимах роботи, що не передбачені даним Регламентом, розглядаються  УДЦР.

4.5. Дозволені цим Регламентом смуги частот, максимальні рівні вихідної потужності та класи випромінювання ретрансляторів, радіомаяків та спортивних АРС наведені в таблиці 8.

4.6. Стабільність частоти передавачів АРС для зв’язку визначається як абсолютне відхилення частоти (зміна частоти радіопередавача за рахунок власної нестабільності при незмінному положенні органів настройки) протягом 15 хвилин після включення передавача на передачу і повинна бути не гірше ніж 300 Гц (на частотах до 30 МГц) та 1000 Гц (на частотах вище 30 МГц). Стабільність частоти передавачів ретрансляторів, маяків та цифрових автоматичних АРС повинна бути не гірше ніж 300 Гц.

Рівні послаблення будь-якої складової побічного та/чи позасмугового випромінювання передавачів АРС не повинні бути меншими ніж наведені у таблиці 9.

При використанні цифрових видів зв’язку параметри вихідного сигналу повинні бути не гірші ніж в режимі J3E (ОБС) на частотах нижче 30 МГц та не гірші ніж в режимі F3E (ЧМ) на частотах вище 30 МГц.

4.7. У передавачів АРС з односмуговою модуляцією (ОБС) несівне коливання (частота) і неробоча бічна смуга повинні бути послаблені не менше ніж на 40 дБ кожна.

На частотах нижче 10 МГц використовується нижня бічна смуга (LSB), а в смугах частот вище 10 МГц - верхня бічна смуга (USB).

4.8. Вихідна потужність ( Рвих ) передавача АРС вимірюється на узгодженому активному навантаженні у режимі безперервного випромінювання вимірювачем потужності або напруги (струму). У останньому випадку потужність розраховується за формулою:

або	,

де :

| Uекв | – напруга на активному навантаженні, В; |
| --- | --- |
| Іекв | – струм в активному навантаженні, А; |
| R | – величина опору активного навантаження, Ом. |

Tаблиця 7 Дозволені смуги частот, максимальні рівні вихідної потужності та класи випромінювання передавачів АРС (по категоріях)

| Статус розподілу | Смуги частот, МГц | Потужність, Вт | Клас випромінювання |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Категорія |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| во | 1.810 - 1.840 | 10 | 5 |  | CW |  |  |
| во | 1.840 - 1.850 | 10 | 5 |  | SSB, CW |  |  |
| во | 1.838 - 1.843 | 10 | 5 | 5 | DIGI |  |  |
| во | 1.850 - 1.900 | 10 | 5 | 5 | SSB, CW |  |  |
| во | 1.900 - 2.000 | 10 | 5 | 5 | AM, SSB, CW |  |
|  | 3.500 - 3.600 | 200 | 100 | 40 | CW |  |  |
|  | 3.600 - 3.650 | 200 | 100 | 40 | SSB, CW |  |  |
|  | 3.580 - 3.620 | 200 | 100 | 40 | DIGI |  |  |
| во | 3.650 - 3.700 | 200 | 100 |  | SSB, CW |  |  |
| во | 3.700 - 3.800 | 200 |  |  | SSB, CW |  |  |
| во | 3.730 - 3.740 | 200 | 100 |  | SSTV |  |  |
| sat | 7.000 - 7.100 | 200 | 100 | 40 | CW |  |  |
| sat | 7.035 - 7.043 | 200 | 100 |  | SSTV, DIGI |  |
| sat | 7.040 - 7.100 | 200 | 100 |  | SSB |  |  |
| во | 7.100 - 7.200 | 200 |  |  | SSB, CW |  |  |
| во | 10.100 - 10.150 | 200 | 100 |  | CW |  |  |
| во | 10.140 - 10.150 | 200 | 100 |  | DIGI |  |  |
| sat | 14.000 - 14.250 | 200 | 100 |  | CW |  |  |
| sat | 14.070 - 14.112 | 200 | 100 |  | DIGI |  |  |
| sat | 14.099 - 14.101 |  |  |  | IBP |  |  |
| sat | 14.100 - 14.150 | 200 | 100 |  | SSB |  |  |
| sat | 14.150 - 14.250 | 200 |  |  | SSB |  |  |
| sat | 14.225 - 14.235 | 200 |  |  | SSTV |  |  |
|  | 14.250 - 14.350 | 200 |  |  | SSB, CW |  |  |
| во sat | 18.068 - 18.168 | 200 | 100 |  | CW |  |  |
| во sat | 18.095 - 18.120 | 200 | 100 |  | DIGI |  |  |
| во sat | 18.109 - 18.111 |  |  |  | IBP |  |  |
| во sat | 18.110 - 18.168 | 200 | 100 |  | SSB |  |  |
| sat | 21.000 - 21.450 | 200 | 100 | 40 | CW |  |  |
| sat | 21.070 - 21.120 | 200 | 100 | 40 | DIGI |  |  |
| sat | 21.150 - 21.250 | 200 | 100 | 40 | SSB |  |  |
| sat | 21.149 - 21.151 |  |  |  | IBP |  |  |
| sat | 21.250 - 21.450 | 200 |  |  | SSB |  |  |
| sat | 21.335 - 21.345 | 200 |  |  | SSTV |  |  |
| во sat | 24.890 - 24.990 | 200 | 100 |  | CW |  |  |
| во sat | 24.915 - 24.940 | 200 | 100 |  | DIGI |  |  |
| во sat | 24.929 - 24.931 |  |  |  | IBP |  |  |
| во sat | 24.930 - 24.990 | 200 | 100 |  | SSB |  |  |
|  | 28.000 - 28.200 | 200 | 100 | 40 | CW |  |  |
|  | 28.070 - 28.150 | 200 | 100 | 40 | DIGI |  |  |
|  | 28.200 - 28.800 | 200 | 100 | 40 | SSB, CW |  |  |
|  | 28.199 - 28.201 |  |  |  | IBP |  |  |
|  | 28.300 - 28.320 | 200 | 100 | 40 | DIGI |  |  |
|  | 28.675 - 28.685 | 200 |  |  | SSTV |  |  |
|  | 28.800 - 29.300 | 200 | 100 | 40 | SSB, AM, CW |  |
|  | 29.200 - 29.300 | 200 | 100 | 40 | DIGI |  |  |
| sat | 29.300 - 29.510 | 200 | 100 |  | SAT |  |  |
|  | 29.510 - 29.520 |  |  |  |  |  |  |
|  | 29.520 - 29.700 | 200 | 100 | 40 | FM, SSB, CW |  |
| во | 144.000 - 144.035 | 5 |  |  | EME |  |  |
| во | 144.035 - 144.110 | 5 | 5 | 5 | CW |  |  |
| во | 144.110 - 144.150 | 5 | 5 | 5 | CW, MGM |  |  |
| во | 144.150 - 144.180 | 5 | 5 | 5 | CW, SSB, MGM |  |
| во | 144.180 - 144.360 | 5 | 5 | 5 | CW, SSB |  |  |
| во | 144.360 - 144.399 | 5 | 5 | 5 | CW, SSB, MGM |  |
| во | 144.500 - 144.794 | 5 | 5 | 5 | SSB, CW, FM, DIGI, SSTV |
| во | 144.794 - 144.990 | 5 | 5 | 5 | DIGI |  |  |
| во | 145.194 - 145.806 | 5 | 5 | 5 | FM |  |  |
| во sat | 145.806 - 146.000 | 5 | 5 | 5 | SAT |  |  |
| во | 430.000 - 432.000 | 5 | 5 | 5 | FM |  |  |
| во | 432.000 - 432.025 | 5 |  |  | EME |  |  |
| во | 432.025 - 432.100 | 5 | 5 | 5 | CW |  |  |
| во | 432.100 - 432.399 | 5 | 5 | 5 | CW, SSB, MGM |  |
| во | 432.500 - 432.994 | 5 | 5 | 5 | SSB, FM, AM, DIGI, CW |
| во | 432.500 | 5 | 5 | 5 | SSTV |  |  |
| во | 433.394 - 433.581 | 5 | 5 | 5 | FM |  |  |
| во | 433.400 | 5 | 5 | 5 | SSTV |  |  |
| во | 433.581 - 435.000 | 5 | 5 | 5 | SSB, FM, AM, DIGI, CW |
| во sat | 435.000 - 438.000 | 5 | 5 | 5 | SAT |  |  |
| во | 438.000 - 440.000 | 5 | 5 | 5 | FM |  |  |
| во | 438.025 - 438.175 | 5 | 5 | 5 | DIGI |  |  |
| во sat | 1260.000 - 1270.000 | 5 | 5 | 5 | SAT |  |  |
| во | 1270.000 - 1296.000 | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB, DIGI |  |
| во | 1296.000 - 1296.025 | 5 |  |  | EME |  |  |
| во | 1296.025 - 1296.150 | 5 | 5 | 5 | CW, MGM |  |  |
| во | 1296.150 - 1296.800 | 5 | 5 | 5 | CW, SSB, MGM |  |
| во | 1296.500 | 5 | 5 | 5 | SSTV |  |  |
| во | 1296.600 | 5 | 5 | 5 | RTTY |  |  |
| во | 1296.994 - 1298.000 | 5 | 5 | 5 | FM |  |  |
| во | 1298.000 - 1300.000 | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB, DIGI |  |
| во sat | 2400.000 - 2450.000 | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |  |
| во sat | 5650.000 - 5670.000 | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |  |
| во | 10000.0 - 10500.0 | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |  |
| во sat | 24000.0 - 24050.0 | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |  |
| во | 24050.0 - 24250.0 | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |  |
| sat | 47000.0 - 47200.0 | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |  |
| sat | 75500.0 - 76000.0 | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |  |
| во | 119980.0 - 120000.0 | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |  |
| sat | 142000.0 - 144000.0 | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |  |
| во sat | 144000.0 - 149000.0 | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |  |
| во sat | 241000.0 - 248000.0 | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |  |
| sat | 248000.0 - 250000.0 | 5 | 5 | 5 | FM, CW, SSB |  |
| Позначення: |  |  |  |  |  |  |  |
| во | 1.810 - 1.840 |  | смуги частот, виділені на вторинній основі |
| sat | 7.000 - 7.100 |  | смуги частот, що можуть використовуватись АСС |
|  |  | АМ |  | 6К00А3Е |  |  |  |  |
|  |  | CW (ТЛГ) |  | 100НА1А |  |  |  |  |
|  |  | DIGI |  | "цифрові" види зв'язку (RTTY, PSK31, PSK63, MT63, Hell та інші) |
|  |  | ЕМЕ |  | зв'язок з використанням Місяця як пасивного ретранслятора |
|  |  | FM (ЧМ) |  | 6K00F3E (на частотах нижче 30 МГц), |  |
|  |  |  |  | 20K0F3E (на частотах вище 30 МГц) |  |
|  |  | MGM |  | вузькосмугові "цифрові" види зв'язку (RTTY, PSK, FSK441 та інші) |
|  |  | ІВР |  | міжнародний проект радіоаматорських "маяків" |
|  |  | SAT |  | зв'язок з використанням штучних супутників Землі |
|  | SSB (ОБС) |  | 2K70J3E |  |  |  |  |
|  | SSTV (ТПР) |  | 2K70J2F |  |  |  |  |
| Примітки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | В смугах частот, виділених для зв'язків з використанням Місяця як пасивного |
|  | ретранслятора, за заявою радіоаматора та клопотанням Ліги радіоаматорів України, УДЦР може бути виданий дозвіл на право роботи з вихідною потужністю до 100 Вт. |
| 2. | Для участі в міжнародних змаганнях з радіозв'язку, за заявою радіоаматора та клопотанням Ліги радіоаматорів України, аматорській радіостанції першої категорії УДЦР може бути виданий дозвіл на право роботи з вихідною потужністю до 1000 Вт (на частотах нижче 30 МГц) і до 100 Вт (на частотах вище 30 МГц). |
| 3. | Щільність потоку випромінювання космічних станцій АСС біля поверхні Землі не |
|  | повинна перевищувати мінус 110 дБВт/кв.м. |  |  |  |
| 4. | УДЦР визначає обмеження (заборону) на використання окремих смуг частот у |
|  | конкретних регіонах України. |  |  |  |  |  |

Таблиця 8

Дозволені     смуги     частот,     максимальні рівні вихідної    потужності,  класи

випромінювання  ретрансляторів,  радіомаяків  та  спортивних  АРС

--------------------------------------------------------------------------------

Смуги частот,               Вихiдна       Клас                                                  Примiтки

МГц                         потужнiсть,  випромi-

Вт         нювання

--------------------------------------------------------------------------------

Ретранслятори

--------------------------------------------------------------------------------

145.000 - 145.800                   15            FM                                      1. Крок сітки між каналами "R" - 25 кГц.

2. Крок сітки між каналами "RX" -12.5 кГц.

3. Частота передачі ретранслятора

вища за частоту прийому на 600 Гц.

4. Частота прийому каналу R0 - 145.000 МГц.

5. Частота прийому каналу R0Х - 145.0125 МГц.

6. Канал R8 (частота передачі 145.800 МГц)

бажано не застосовувати.

144.500 - 144.800                   15            FM                                      1. Частота передачі каналу RP01 - 144.500 МГц.

145.200 - 145.500                                                                               2. Частота передачі каналу RP25 - 145.225 МГц.

3. Канал RP47 (вихiдна частота 145.500 МГц)

для ретрансляторiв-повторювачiв не

застосовувати.

430.000 - 439.425                     5             FM                                      1. Крок сітки мiж каналами - 25 кГц.

2. Частота передачі ретранслятора каналiв

"RU" вища за частоту прийому на 1.6 МГц.

3. Частота передачі ретранслятора каналiв

"R" вища за частоту прийому на 7.6 МГц.

4. Частота прийому каналу RU368 (RU0) -

433.000 МГц.

5. Частота прийому каналу RU692 (R70) -

431.050 МГц.

430.600 - 438.525                      5          DIGI                                       1. Крок сітки мiж каналами - 25 кГц.

2. Частота передачі ретранслятора каналiв

"RU656 - RU682" вища за частоту прийому на 7.6 МГц.

3. Частота прийому каналу RU656 - 430.600 МГц.

1270.000 - 1298.700                   5           FM                                         1. Крок сітки мiж каналами - 25 кГц.

2. Частота передачі ретранслятора каналiв

"RM" вища за частоту прийому на 6.0 МГц.

3. Частота передачі ретранслятора каналiв

"RS" вища за частоту прийому на 28.0 МГц.

4. Частота прийому каналу RM0 - 1291.000 МГц.

5. Частота прийому каналу RS1 - 1270.025 МГц.

--------------------------------------------------------------------------------

а                        Радiомаяки

--------------------------------------------------------------------------------

28.225 -   28.300                         5        CW

144.400 -  144.490                       5        CW, MGM                                1. MGM - з необхiдною шириною смуги

не бiльше 500 Гц (500Н).

432.400 -  432.490                       5        CW, MGM                                1. MGM - з необхiдною шириною смуги

не бiльше 500 Гц (500Н).

1296.800 - 1296.994                     5        CW, MGM                                1. MGM - з необхiдною шириною смуги

не бiльше 500 Гц (500Н).

2320.800 - 2320.990                     5        CW

--------------------------------------------------------------------------------

Радiопередавачi для спортивної пеленгацiї

--------------------------------------------------------------------------------

3.500 -   3.650                                5         CW

3.600 -   3.650                                5         AM

144.035 - 145.800                            5         CW

144.500 - 145.500                            5         AM

--------------------------------------------------------------------------------

Радiостанцiї для комплексних аматорських змагань

--------------------------------------------------------------------------------

1.840 - 2.000                                     5         CW

1.860 - 2.000                                     5         SSB

3.500 - 3.650                                     5         CW

3.600 - 3.650                                     5         SSB

Таб

лиця 9

Мінімально допустимі рівні послаблення складових

побічного та ( або ) позасмугового випромінювання

| Робочий діапазон частот, МГц | Вихідна потужність, Вт | Рівень послаблення, дБ |
| --- | --- | --- |
| до 30 | для всіх рівнів потужності | 40 (але не більше 50 мВт) |
| від 30 до 235 | до 25 | 40 (але не більше 75 мкВт) |
|  | більше 25 | 60 (але не більше 1 мВт) |
| від 235 до 960 | до 25 | 40 (але не більше 25 мкВт) |
|  | більше 25 | 60 (але не більше 25 мкВт) |
| від 960 та вище | до 10 | 40 (але не більше 100 мкВт) |
|  | більше 10 | 50 (але не більше 100 мкВт) |

4.9. Вимоги техніки безпеки.

4.9.1. Користувачі (оператори) АРС зобов’язані неухильно дотримуватись правил техніки електробезпеки та протипожежної безпеки, державних санітарних норм і попереджувати випадки порушення цих правил та норм іншими особами.

4.9.2. Користувачі індивідуальних, керівники колективних АРС та їх заступники несуть відповідальність за дотримання правил техніки електробезпеки та протипожежної профілактики в приміщенні АРС та в місцях розташування їх антенних споруд.

4.9.3. Радіоапаратура АРС повинна бути в корпусах, які виключають можливість випадкового дотику до частин, які перебувають під напругою.

4.9.4. Корпуси радіоапаратури, що живляться від мережі змінного струму, повинні бути надійно заземлені.

4.9.5. Заземлення апаратури повинно здійснюватись шляхом підключення до зовнішнього заземлення або до контуру заземлення  будівлі у відповідності до ПУЕУ.

Використання для заземлення труб  і  радіаторів опалення,  холодної води  та  газової  мережі категорично забороняється (можливе використання пластмасових труб на окремих дільницях водопостачання).

4.9.6. Всі з’єднання в колі заземлення апаратури АРС повинні бут виконані методами зварювання, опресування або гвинтового скручення з наступним пропаюванням.

4.9.7. Всі кола живлення радіоапаратури АРС повинні бути захищені плавкими запобіжниками.

4.9.8. Рекомендується передбачити можливість підключення центральних жил фідерів антенних пристроїв до заземлення.

4.9.9. Всі операції з настройки, регулювання, заміні комплектуючих компонентів радіоапаратури, як правило, повинні проводитись при повному вимкненні напруги живлення від джерела змінного струму.

4.9.10. При роботах з радіоапаратурою без зняття напруги живлення необхідно користуватись інструментом з ізольованими ручками та іншими захисними засобами.

4.9.11. При роботі з антенними пристроями необхідно дотримуватись вимог безпеки щодо  робіт, які проводяться на висоті з обов’язковим вимкненням з електричної мережі обладнання зв’язку або заземленням фідерів. Роботи рекомендується проводити у взутті, що забезпечує  достатнє щеплення з дахом будівлі та використовувати монтажні пояси для страховки.

4.9.12. Забороняється підніматись на щогли і проводити роботи з антенними пристроями під час грози або при її наближенні, при сильному вітрі, ожеледиці, сильному дощі та снігопаді.

4.9.13. Металеві щогли, ізольовані по електричній схемі від землі, необхідно обладнати блискавкозахисним пристроєм для заземлення.

4.9.14. При виникненні пожежі в приміщенні АРС її користувач (оператор) зобов’язаний:

- негайно вжити заходів щодо відключення обладнання від електричної мережі;

- викликати пожежну охорону;

- вжити заходів до евакуації присутніх у приміщенні;

- розпочати гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння.

# 4.9.15. Приміщення, де змонтовані АРС, повинні бути обладнані первинними засобами пожежогасіння (вуглекислотні або порошкові вогнегасники). Використання пінних вогнегасників на АРС категорично забороняється.

# 5. РОЗТАШУВАННЯ  АМАТОРСЬКИХ  РАДІОСТАНЦІЙ

5.1. Кожна АРС повинна бути зареєстрована регіональною філією УДЦР і розташована за місцем постійного проживання чи перебування її користувача.

5.2. Користувач індивідуальної АРС несе відповідальність за те, щоб під час його відсутності ніхто із сторонніх осіб не зміг привести АРС в дію. Забороняється встановлення індивідуальної АРС в загальній кімнаті гуртожитку та приміщеннях загального користування (коридори, вітальні тощо).

5.3. Колективні (клубні) АРС повинні встановлюватись в окремих приміщеннях, в яких забезпечується збереження апаратури і виключена можливість доступу до неї сторонніх осіб. Забороняється розташування колективних (клубних) АРС в прохідних кімнатах та коридорах. По закінченні роботи колективної (клубної) АРС приміщення повинно бути надійно зачинене. Відчинити приміщення, де розташована АРС, при відсутності її керівника або його заступників може представник засновника колективної АРС (клубу, гуртка тощо) або представник адміністрації установи, в якій розташована АРС, з обов’язковим складанням акта про вчинення цих дій.

# 6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ  ВИМОГИ  ДО  ОПЕРАТОРІВ  АМАТОРСЬКИХ РАДІОСТАНЦІЙ

6.1.  Гармонізований радіоаматорський екзаменаційний сертифікат (НАRЕС).

6.1.1. Гармонізований радіоаматорський екзаменаційний сертифікат (НАRЕС) країн СЕРТ є іменним документом, який свідчить про те, що кваліфікація радіоаматора відповідає вимогам Рекомендації СЕРТ Т/R 61-02.

6.1.2. Екзаменаційні питання для операторів аматорських радіостанцій 1-ої та 2-ої категорій, які бажають отримати Гармонізований радіоаматорський екзаменаційний сертифікат (НАRЕС) наведені в додатку 16.

6.1.3. Строк дії сертифікату – 5 років. Продовження дії сертифікату здійснюється його переоформленням на підставі відповідної заяви.

6.2.     Ліцензія  СЕРТ.

6.2.1. Видача Ліцензії СЕРТ радіоаматорам України здійснюється на підставі заяви, до якої додається копія  дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції.

6.2.2. Громадянам інших країн, які мають кваліфікацію радіоаматора, підтвердженою сертифікатом НАRЕС,  видача тимчасового дозволу на експлуатацію АРС на території України, здійснюється на підставі заяви, до якої додається копія сертифікату НАRЕС, перекладеного на українську мову та засвідченого нотаріально.

6.2.3. Видача тимчасового дозволу на експлуатацію АРС, громадянам інших країн, які мають кваліфікацію радіоаматора підтвердженою національної ліцензією (дозволом) розглядається на підставі заяви, до якої додається копія ліцензії (дозволу) та його переклад на українську мову.

6.2.4. Радіоаматори інших країн, які мають Ліцензію СЕРТ адміністрації держави, що приєдналася до Рекомендації СЕРТ Т/R 61-01, при тимчасовому  перебуванні на території України не більше 3-х місяців, можуть здійснювати радіоаматорський зв’язок у смугах частот, видами зв’язку, потужністю передавача  згідно правил визначених для радіоаматорів України.

6.3.  Кваліфікаційні вимоги.

6.3.1. Оператор АРС третьої категорії повинен знати:

- елементарні теоретичні і практичні основи електро- та радіотехніки;

- основи розповсюдження коротких та ультракоротких радіохвиль;

- розподіл аматорських діапазонів за класами випромінювання;

- основи будови і практичної роботи передавачів АРС та допоміжних пристроїв (вимірювачів коефіцієнта стоячих хвиль, узгоджувальних антенних пристроїв тощо);

- основи будови та роботи антен;

- настроювати та користуватись АРС;

- уміти правильно передавати і приймати мовну інформацію радіотелефоном;

- аматорський код, Q- коди ;

- вимоги техніки безпеки при роботі на АРС;

- вимоги даного Регламенту.

6.3.2. Оператор АРС другої категорії додатково до вимог, наведених у п.6.1, повинен:

- знати фонетичну абетку та вміти вірно вимовляти і приймати вирази цієї абетки ;

- вміти  визначати  несправності  АРС, що  потребують  негайного  припинення  роботи;

- вміти  правильно передавати  телеграфним ключем і приймати на слух кодом  Морзе  змішаний (абетково-цифровий) текст  із  швидкістю не менше 30  знаків  на  хвилину.

6.3.3. Оператор АРС першої категорії додатково до вимог, наведених у пп.6.1, 6.2 повинен знати:

- основні закони електро- та радіотехніки;

- особливості розповсюдження радіохвиль;

- англійську мову в обсязі, достатньому для приймання сигналів лиха та прохання про допомогу;

- схемотехнічні та теоретичні принципи побудови різних АРС, допоміжних та антенно-фідерних пристроїв;

- вміти правильно передавати телеграфним ключем і приймати на слух кодом Морзе змішаний (абетково-цифровий) текст із швидкістю не менше 60 знаків на хвилину.

6.4. Кваліфікація оператора АРС визначається при складанні претендентом іспиту кваліфікаційно-технічній комісії (КТК). За результатами іспиту заявнику видається довідка про складання кваліфікаційного іспиту (додаток 2).

6.5. КТК здійснюють свою діяльність на основі Положення про кваліфікаційно-технічні комісії по визначенню кваліфікації операторів аматорських радіостанцій в Україні, затвердженого УДЦР.

6.6. КТК створюються регіональними філіями УДЦР і працюють на громадських засадах. В кожній області (АР Крим) можуть працювати одна або декілька кваліфікаційно-технічних комісій.

6.7. В склад КТК можуть залучатись спеціалісти в галузі радіо і радіоаматори, що мають дозвіл (ліцензію) на експлуатацію АРС першої категорії.

6.8. Перелік питань для складання кваліфікаційних іспитів затверджується УДЦР. Екзаменаційні питання для операторів аматорських радіостанцій 1-ї та 2-ї категорій відповідають вимогам Рекомендації СЕРТ T/R 61-02.

Фізичним особам, які здали іспити за програмою операторів АРС 1-ї та 2-ї категорій, гармонізований радіоаматорський екзаменаційний сертифікат (HAREC) (додаток 15) видається регіональною філією УДЦР на підставі заяви радіоаматора.

# 7. ПОРЯДОК  ОДЕРЖАННЯ  ДОЗВОЛУ НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ  АМАТОРСЬКОЇ  ПЕРЕДАВАЛЬНОЇ  РАДІОСТАНЦІЇ

7.1. Право одержання дозволу на експлуатацію аматорської  радіостанції мають:

- громадяни України, не обмежені у громадянських правах згідно з чинним законодавством України;

- громадяни інших держав, що мають відповідний документ на право проживання в Україні;

- громадяни інших держав, які перебувають в Україні згідно з в’їзною візою і мають сертифікат HAREC,

ліцензію CEPT радіоаматора, або національний документ на право експлуатації АРС.

Право на одержання дозволу на встановлення та експлуатацію  аматорських ретрансляторів, радіомаяків та спортивних радіостанцій мають об’єднання радіоаматорів (клуби, гуртки тощо) за письмовим поданням підрозділів Ліги радіоаматорів України.

7.2. Для одержання дозволу на експлуатацію АРС заявник - фізична особа подає до регіональної філії  УДЦР:

- заяву-анкету (додаток 2) – один примірник;

- одну фотокартку розміром 3х4 см;

- довідку про складання кваліфікаційного іспиту (додаток 3);

- акт технічного огляду радіостанції (додаток 4);

- копію паспорту;

- копію ідентифікаційного коду;

- технічний паспорт на радіостанцію (в разі використання радіоапаратури промислового виробництва);

Громадяни, які не досягли повноліття, додатково подають заяву повнолітньої особи (як правило, батьків, опікунів),  яка дає згоду на видачу заявнику дозволу та бере на себе  відповідальність за виконання заявником вимог даного Регламенту.

7.3. Для одержання дозволу на експлуатацію колективної АРС заявник - юридична особа подає до регіональної філії УДЦР:

- заяву, у якій бере на себе відповідальність про забезпечення умов роботи АРС;

- документи (визначені в п.7.2 цього Регламенту) на кандидатури керівника АРС та його заступників (не більше двох осіб).

Категорія колективної АРС визначається за найвищою операторською категорією керівника АРС або його заступника.

7.4. Акт технічного огляду радіостанції складається представником регіональної філії УДЦР або уповноваженими регіональної філії – членами кваліфікаційно-технічних комісій.

7.5. На всій території України видаються дозволи на експлуатацію АРС єдиного зразка (додатки 5, 6).

В разі використання переносної або мобільної АРС  на частотах вище 30 МГц особі, що має дозвіл, на підставі її заяви видається витяг з основного дозволу (додаток 7).

7.6. Термін дії дозволу на експлуатацію АРС - 5 років.

7.6.1. Особа, що має дозвіл, зобов’язана сплачувати збір за проведення технічного радіоконтролю параметрів випромінювання згідно з діючими  тарифами.

Для підтвердження чинності дозволу колективної АРС юридична особа - засновник АРС зобов‘язана додатково щорічно подавати письмову інформацію про місце розташування та склад керівництва АРС.

7.6.2. По закінченні терміну дії дозволу на експлуатацію АРС, за умови виконання всіх вимог даного Регламенту, за заявою користувача АРС регіональна філія УДЦР продовжує термін дії дозволу на наступні п’ять років.

7.7. В разі потреби, за заявою користувача індивідуальної АРС йому додатково видається на зазначений термін ліцензія СЕРТ радіоаматора на експлуатацію АРС для використання за межами України (додаток 8).

Власник ліцензії СЕРТ радіоаматора повинен переглянути положення Регламенту радіозв’язку МСЕ та діючі закони країни, яку відвідує, а також брати до уваги обмеження, що стосуються національних та місцевих умов технічного характеру. Під час здійснення сеансу радіозв’язку, необхідно використовувати свій національний позивний сигнал, перед яким через дріб вказувати префікс відвідуваної країни.

7.8. Для підвищення категорії АРС особа, що має дозвіл, подає до регіональної філії УДЦР заяву-анкету (додаток 2), довідку про складання кваліфікаційного іспиту (додаток 3).

7.9. Отримання дозволу на право встановлення та експлуатацію ретрансляторів здійснюється згідно з Положенням про порядок використання УКХ ЧМ ретрансляторів аматорського радіозв'язку,  затвердженим УДЦР.

7.10. Дозвіл на експлуатацію спортивних АРС видається регіональною філією УДЦР на ім’я відповідальної особи, призначеної організатором змагань. До заяви про отримання дозволу подаються відомості щодо кількості учасників, району змагань та часу їх проведення.

7.11. Громадяни інших держав, які короткочасно (до трьох місяців) перебувають в Україні згідно з в’їзною візою і мають ліцензію СЕРТ радіоаматора, можуть здійснювати аматорський радіозв’язок в смугах частот, класами випромінювання та з потужністю, визначеними даним Регламентом для відповідних категорій радіоаматорів.

7.12. Громадяни інших держав, які перебувають в Україні згідно з в’їзною візою більше трьох місяців і мають сертифікат HAREC, для отримання тимчасового дозволу на експлуатацію АРС на території України, подають до  УДЦР:

- заяву – анкету (додаток 9);

- копію сертифікату HAREC.

7.13. Громадяни інших держав, які перебувають в Україні згідно з в’їзною візою і мають національний документ (licence) на експлуатацію АРС, для отримання тимчасового дозволу на експлуатацію АРС на території України подають до  УДЦР:

- заяву – анкету (додаток 9);

- копію паспорту;

- копію національного дозволу (licence) на експлуатацію АРС.

7.14. Протягом тридцяти днів з дня подання заяви, УДЦР розглядає їх і сповіщає заявника про прийняте рішення. Якщо документи надійшли не в повному обсязі, УДЦР сповіщає заявника і встановлює новий термін.

Тимчасовий дозвіл (додаток 10) видається чинністю до одного року. Категорія АРС для тимчасового дозволу встановлюється відповідно до категорії національного документу (licence) на експлуатацію АРС.

# 8. ПРАВИЛА  ПРОВЕДЕННЯ  АМАТОРСЬКОГО  РАДІОЗВ’ЯЗКУ

## 8.1.  Документація  АРС

8.1.1. На кожній АРС повинні знаходитись наступні документи :

- дозвіл на експлуатацію АРС ;

- Регламент аматорського радіозв’язку України ;

- апаратний журнал.

8.1.2. Апаратний журнал АРС ведеться у довільній формі і обов’язково повинен містити наступну інформацію:

- позивний сигнал кореспондента;

- дату, час, діапазон, клас випромінювання проведеного радіозв’язку;

- оцінку сигналу RST або RS (передану і прийняту).

Апаратний журнал для  ретрансляторів та радіомаяків повинен містити інформацію про час їх вмикання та вимкнення.

При веденні апаратного журналу рекомендується використовувати Всесвітній час (UTC) і записувати позивні сигнали літерами латинської абетки.

Допускається ведення апаратного журналу на магнітних носіях або в електронному вигляді.

При використанні портативних переносних або рухомих АРС ведення апаратного журналу та наявність цього Регламенту не є обов’язковими.

## 8.2.  Правила аматорського радіозв’язку

8.2.1. Радіостанції аматорської та аматорської супутникової служб України повинні вести передачі тільки у смугах частот, класами випромінювання та з рівнем вихідної потужності згідно з одержаним дозволом.

8.2.2. Радіозв’язок із службовими та іншими неаматорськими радіостанціями допускається тільки у випадку передачі ними сигналів лиха (SOS, MAYDAY) на частотах аматорських діапазонів.

8.2.3. Радіозв’язок між АРС повинен проводитись відкритим текстом на радіоаматорську тематику і повинен обмежуватись повідомленнями, що не підпадають під дію Закону України "Про державну таємницю". Мова, яка використовується радіоаматорами при радіозв'язку відкритим текстом, обирається ними без будь-яких обмежень.

8.2.4. Користувач (оператор) зобов’язаний передавати позивний сигнал своєї АРС на початку і в кінці кожного сеансу радіозв’язку, але не рідше ніж один раз на 10 хвилин.

8.2.5. Користувачі (оператори) АРС, які використовують частоти як станції вторинної служби, не повинні створювати радіозавад роботі станцій первинної служби і забов’язані на вимогу останніх негайно змінити робочу частоту або вжити інших заходів щодо усунення радіозавад.

8.2.6. При радіозв’язках телеграфом (CW) АРС повинні використовувати тільки міжнародний код Морзе (додаток 11).

8.2.7. При радіозв’язках телефоном (SSB) рекомендується передавати літери позивного сигналу за допомогою слів фонетичної абетки (додаток 12).

8.2.8. При проведенні радіозв’язків обмін інформацією може вестись із застосуванням виразів Q-коду та радіоаматорського коду (додатки 13, 14).

8.2.9. Радіозв’язок між АРС України та інших країн забороняється,  якщо  Адміністрацією зв’язку України  обмежено  проведення таких радіозв’язків.

8.2.10. Документом про підтвердження проведеного аматорського радіозв’язку є картка-квитанція (QSL). Форма QSL може бути довільної форми, у якій обов'язково вказуються: дата проведення зв'язку, позивний сигнал кореспондента, частота, вид випромінювання та якість зв'язку.

## 8.3.  Обмеження при здійсненні аматорського радіозв’язку

Користувачам (операторам) АРС забороняється:

- . Використовувати АРС для передачі міжнародних повідомлень та повідомлень від імені третіх осіб, якщо немає спеціальних домовленостей між Адміністраціями зацікавлених країн.

- . Застосовувати нерадіоаматорські коди і шифри.

- . Робота неприсвоєним позивним сигналом або без передачі позивного сигналу.

- . Робота в недозволеному АРС діапазоні, або недозволеними АРС класами випромінювання.

- . Обговорювати питання міжнаціональних та міжрелігійних відносин, політичної діяльності, суто комерційні справи, закликати до зміни державного устрою, військових дій, проявляти відвертий цинізм та нетактовність по відношенню до кореспондента або третьої особи, створювати навмисні радіозавади.

- .  Вживання нецензурних слів і виразів.

- .  Робота АРС класом випромінювання, не передбаченим в даній смузі частот.

- .  Використання передавача з незадовільною якістю сигналу і тоном гірше Т-6.

- .  Проводити перестройку передавача по діапазону в режимі випромінювання.

- . Робота АРС в час роботи телебачення при наявності радіозавад від її передавача роботі справних телевізійних приймачів промислового виготовлення, що підключені до настроєних та узгоджених зовнішніх телевізійних антен промислового виготовлення.

- .  Експлуатація АРС, які не відповідають вимогам техніки безпеки.

- . Експлуатація АРС з перевищенням дозволеного максимального рівня вихідної потужності передавача.

8.3.13.  Допуск до управління АРС осіб, що не мають права бути операторами АРС.

# 9. ПОЗИВНІ СИГНАЛИ АРС В УКРАЇНІ

9.1. Радіостанціям аматорської та аматорської супутникової служб в Україні призначаються позивні сигнали згідно з вимогами Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку.

9.2. Позивні сигнали призначаються  регіональними філіями УДЦР  і зазначаються у дозволі на експлуатацію АРС з використанням літер латинської абетки.

9.3. Структура  позивних   сигналів,  порядок їх видачі регламентується Положенням про структуру та порядком призначення позивних сигналів аматорським радіостанціям в Україні, яке затверджується УДЦР.

9.4. При тимчасовому перенесенні АРС у межах території України до постійного позивного сигналу через дріб додається літера "А" - у стаціонарних умовах, літера "Р" - у польових.

9.5. При роботі АРС у межах території України з рухомих наземних об’єктів до постійного позивного сигналу через дріб додається літера "М".

9.6. При роботі АРС з плаваючих об’єктів , які є властністю України, до постійного  позивного сигналу через дріб додаються літери "ММ".

9.7. При роботі АРС з літаючих об’єктів, що є власністю України, до постійного позивного сигналу через дріб додаються літери "АМ".

9.8. При наявності ліцензії CEPT радіоаматора або тимчасового дозволу на експлуатацію АРС на території України, іноземні громадяни при управлінні АРС додають перед особистим позивним сигналом через дріб літери “UT”

9.9. При використанні вищезгаданих додатків до позивних сигналів користувач (оператор) АРС зобов’язаний при радіозв’язку передавати своє місцезнаходження.

9.10. АРС України можуть видаватися спеціальні та укорочені позивні сигнали. Структура та порядок їх видачі регламентується Положенням про структуру та порядком призначення спеціальних та укорочених позивних сигналів аматорським радіостанціям в Україні, яке затверджується УДЦР.

# 10. ОФОРМЛЕННЯ ТИМЧАСОВОГО і ПОСТІЙНОГО ПЕРЕНЕСЕННЯ АРС У МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ТА АНУЛЮВАННЯ ДОЗВОЛУ НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ АРС

10.1. При тимчасовому перенесенні АРС у межах території України на термін до одного року її користувач повинен попередньо повідомити регіональну філію УДЦР, на територію якого здійснюється  перенесення АРС.

10.2. При тимчасовому перенесенні АРС в межах території України на термін до одного місяця її користувач без попереднього повідомлення регіональної філії УДЦР має право на експлуатацію АРС тільки на частотах вище 30 МГц.

10.3. При зміні постійного місцезнаходження в межах області (АР Крим) користувач (керівник) АРС в десятиденний термін повинен подати в регіональну філію УДЦР заяву про зміну дозволу за новим місцезнаходженням.

10.4. При зміні постійного місцезнаходження за межі області (АР Крим) користувач АРС зобов’язаний здати дозвіл в регіональну філію УДЦР, яка його видала, і отримати завірену довідку про його здачу. На підставі даної довідки за користувачем АРС зберігається право за новим місцем проживання отримати дозвіл на експлуатацію АРС тієї ж категорії, яку він мав,  без здачі кваліфікаційного іспиту.

10.5. Припинення роботи АРС та анулювання дозволу на експлуатацію здійснюється ДІЗ за заявою її користувача, або на підставі ст.45 Закону „Про радіочастотний ресурс України”.

# 11. ПОРЯДОК ВВЕЗЕННЯ (ВИВЕЗЕННЯ) АМАТОРСЬКИХ ПЕРЕДАВАЛЬНИХ (ПРИЙМАЛЬНО–ПЕРЕДАВАЛЬНИХ)  РАДІОСТАНЦІЙ В УКРАЇНУ

11.1. Порядок ввезення (вивезення) аматорських передавальних (приймально-передавальних) радіостанцій в Україну визначається чинним законодавством України.

11.2. Громадянам України, які мають дозвіл на експлуатацію АРС, дозволяється ввезення в Україну аматорських передавальних (приймально-передавальних) радіостанцій  технічні характеристики яких відповідають наведеним в додатках 1-6 Регламенту.

Іноземним громадянам дозволяється ввезення (із зворотним вивозом) передавальних (приймально-передавальних) аматорських радіостанцій при наявності ліцензії СЕРТ радіоаматора або тимчасового дозволу (licence) на експлуатацію АРС на території України.

11.3. Дія п.11.2 не поширюється на ввезення передавальних (приймально-передавальних) радіостанцій з комерційними цілями, що регулюється іншими актами законодавства України.

11.4   При тимчасовому ввезенні (вивезенні) аматорських радіостанцій користувач АРС повинен вносити зазначені в дозволі (licence) АРС в митну декларацію з забов’язанням зворотного їх вивезення (ввезення).

# 12. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВАРІЙНОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ

12.1. АРС України можуть бути залучені для організації аварійного радіозв’язку (як в межах України так і міжнародного зв’язку) у надзвичайних ситуаціях з правом передачі інформації від/для третіх осіб у відповідності з чинним законодавством України, Регламентом радіозв’язку (Резолюція №640 ) та міжнародними домовленостями і угодами.

12.2. У рамках аматорської служби функціонує Радіоаматорська аварійна служба (РАС). Діяльність РАС регламентується окремими документами, погодженими з УДЦР.

12.3. У повсякденній роботі АРС, що беруть участь в роботі РАС, зобов’язані дотримуватись вимог даного Регламенту. В залежності від умов проходження радіохвиль та часу доби станціям РАС рекомендується використовувати наступні частоти: 14 292 кГц, 7090 кГц, 3 649 кГц.

12.4. Під час надзвичайних ситуацій всі АРС зобов’язані сприяти роботі радіостанцій РАС.

# 13.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  КОРИСТУВАЧІВ (ОПЕРАТОРІВ)  АРС  ЗА  ПОРУШЕННЯ  ВИМОГ  ДАНОГО  РЕГЛАМЕНТУ

13.1. Особи, які не мають відповідного дозволу УДЦР або його регіональної філії на експлуатацію АРС, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

13.2. За порушення вимог даного Регламенту, в тих випадках, коли ці порушення не тягнуть за собою відповідальності згідно з чинним законодавством України, на користувачів (керівників) АРС можуть накладатись наступні стягнення:

- попередження;

- закриття АРС на термін до трьох місяців;

- закриття АРС на термін до одного року;

- закриття АРС та анулювання дозволу.

13.3. Стягнення накладаються ДІЗ самостійно на підставі факту порушення, зафіксованого службою радіочастотного контролю УДЦР, або за зверненням радіоаматорської організації чи юридичних або фізичних осіб (при документальному підтвердженні).

13.4. При необхідності накласти стягнення ДІЗ повідомляє користувача (керівника) АРС про своє рішення. Користувач (керівник) АРС зобов’язаний виконати рішення негайно після отримання повідомлення.

Користувач (керівник) АРС може оскаржити рішення відповідно до чинного законодавства України.

13.5. Попередження накладається за порушення вимог одного з пунктів: 8.3.8, 8.3.10, 8.3.11 цього Регламенту.

13.6. Забороняється робота станції на строк до трьох місяців за порушення вимог одного з пунктів: 8.3.7,  8.3.12, 10.1, 10.2, 10.3 і при повторному порушенні вимог одного з пунктів: 8.3.8, 8.3.10, 8.3.11 цього Регламенту.

13.7. Забороняється робота АРС на строк до одного року за порушення вимог одного з пунктів: 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6, 8.3.9, 8.3.13 і при повторному порушенні вимог одного з пунктів: 8.3.7,  8.3.12, 10.1, 10.2, 10.3 цього Регламенту.

13.8. АРС закривається, дозвіл на її експлуатацію анулюється за порушення вимог одного з пунктів: 7.11.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.5 і при повторному порушенні вимог одного з пунктів: 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6, 8.3.9, 8.3.13 цього Регламенту.

13.9. Штраф згідно з чинним законодавством України накладається за порушення вимог одного з пунктів: 13.6, 13.7 цього Регламенту.

# 14.  КОНТРОЛЬ  ЗА  РОБОТОЮ  АМАТОРСЬКИХ  РАДІОСТАНЦІЙ

14.1. Згідно із Законом України “Про радіочастотний ресурс України” організація і проведення радіочастотного моніторингу здійснюється УДЦР та його регіональними філіями.

14.2. При домовленості між УДЦР і громадськими об’єднаннями радіоаматорів та розробці і затвердженні відповідного положення про контроль аматорського зв’язку, радіочастотний моніторинг в смугах частот, які розподілені для аматорського радіозв’язку, може здійснюватись громадськими об’єднаннями радіоаматорів та окремими радіоаматорами,  яким офіційно буде надано повноваження громадського контролера.

14.3. Користувачі (керівники) АРС повинні забезпечувати представникам УДЦР та його регіональних філій вільний доступ до документації, апаратури та споруд АРС для здійснення функції контролю.

14.4. Результати контролю фіксуються письмово (актом) з обов’язковим засвідченням (підписом) користувача (керівника) АРС про ознайомлення з результатами контролю.

Додаток 1

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Режим роботи | Незатухаюча хвиля (CW) Морзе 10–50 Бод | Незатухаюча хвиля (CW) Морзе < 20 Бод ( земля-місяць-земля) | Повільна хвиля Морзе ≤ 1 Бод |
| Смуга частот (МГц)(1) | 1,8–7,3 | 10,1–29,7 | 50–450 | 902–47 200 | 144 | 432 | 1 296 | 0,136 |
| Необхідна ширина смуги частот і клас випромінювання | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A | 50H0A1A 50H0J2A | 50H0A1A 50H0J2A | 50H0A1A 50H0J2A | 1H00A1B 1H00J2B |
| Потужність передачі (дБВт)(2) | 3–31,7 | 3–31,7 | 3–31,7 | 3–31,7 | 3–31,7 | 3–31,7 | 17–31,7 | 23 |
| Втрати в лінії передачі (dB) | 0,2 | 0,3–0,9 | 1–2 | 0–10 | 1–2 | 1–2 | 1–4 | 0.0 |
| Коефіцієнт підсилення передавальної антени (дБи) | (20–15 | (10–21 | 0–26 | 10–40 | 20–26 | 20–26 | 25–40 | (22 |
| Типова е.і.в.п. (дБВт) | (17,2–46,5 | (7,3–52,4 | 2–55 | 1–45 | 38–55 | 38–55 | 68 | 1 |
| Поляризація антени | Горизонтальна, вертикальна | Горизонтальна, вертикальна | Горизонтальна | Горизонтальна, вертикальна | Горизонтальна | Горизонтальна, вертикальна, LHCP, RHCP | Горизонтальна, вертикальна, LHCP, RHCP | Вертикальна |
| Ширина ПЧ приймача (кГц) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Коефіцієнт шуму приймача (дБ)(3) | 13 | 7–13 | 0,5–2 | 1–7 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| (1) Аматорські частотні смуги усередині зазначених діапазонів частот відповідають Статті 5 РР. (2) Максимальна потужність передачі визначається ст. 4 цього Регламенту. (3) Коефіцієнти шуму приймачів для частотних смуг вище 50 МГц припускають використання попередніх підсилювачів, з низьким рівнем шуму. LHCP: ліва кругова поляризація RHCP: права кругова поляризація |

ТАБЛИЦЯ 1

Характеристики аматорських систем для амплітудної маніпуляції  Морзе

Додаток 1

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

ТАБЛИЦЯ 2

Характеристики аматорських систем для вузькополосної телеграфії із прямим знакодрукуванням та даних

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Режим роботи(1) | PSK31 31 Бод | NBDP 50 Бод | PACTOR 2 | PACTOR 3 | CLOVER 2000 | MFSK16 |
| Смуга частот (МГц)(2) | 1,8–29,7 | 1,8–29,7 | 1,8–29,7 | 1,8–29,7 | 1,8–29,7 | 1,8–29,7 |
| Необхідна ширина смуги частот і клас випромінювання | 60H0J2B | 250HF1B | 375HJ2D | 2K20J2D | 2K00J2D 2K00J2B | 316HJ2D 316HJ2B |
| Потужність передачі (дБВт) (3) | 3–31,7 | 3–31,7 | 3–31,7 | 3–31,7 | 3–31,7 | 3–31,7 |
| Втрати у фідерній лінії (дБ) | 0,2–0,9 | 0,2–0,9 | 0,2–0,9 | 0,2–0,9 | 0,2–0,9 | 0,2–0,9 |
| Коефіцієнт підсилення передавальної антени (дБи) | (20–21 | (20–21 | (20–21 | (20–21 | (20–21 | (20–21 |
| Типова е.і.в.п. (дБВт) | (17,2–46,5 | (17,2–52,5 | (17,2–52,5 | (17,2–52,5 | (17,2–52,5 | (17,2–52,5 |
| Поляризація антени | Горизонтальна, вертикальна | Горизонтальна, вертикальна | Горизонтальна, вертикальна | Горизонтальна, вертикальна | Горизонтальна, вертикальна | Горизонтальна, вертикальна |
| Ширина ПЧ приймача (кГц) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,7 | 2,4 | 0,5 |
| Коефіцієнт шуму приймача (дБ)(4) | 7–13 | 7–13 | 7–13 | 7–13 | 7–13 | 7–13 |
| (1) PSK31 – це система, що використовує фазову маніпуляцію (ФМН) зі швидкістю 31,1 Бод. PACTOR 2 – це система, що використовує диференціальну ФМН (ДФМН) модуляцію зі швидкостями, що міняються залежно від умов. PACTOR 3 – це система передачі даних з потенційною швидкістю обробки до 5,2 кбіт/с. CLOVER 200 – це цифрова система передачі даних зі швидкістю до 5,2 кбіт/с. MFSK16 – це система передачі даних, що використовує 16- тональну частотну маніпуляцію (ЧМН) і пряме виправлення помилок (ПВП). (2) Аматорські частотні смуги усередині зазначених діапазонів частот відповідають Статті 5 РР. (3) Максимальна потужність передачі визначається ст. 4 цього Регламенту. (4) Коефіцієнти шуму приймачів для частотних смуг вище 50 МГц припускають використання попередніх підсилювачів, з низьким рівнем шуму. |

Додаток 1

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

ТАБЛИЦЯ 3

Характеристики аматорських аналогових радіотелефонних систем

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Режим роботи | Радіотелефонний зв'язок на одній бічній смузі (ОБС) | Радіотелефонний зв'язок |
| Смуга частот (МГц) (1) | 1,8–7,3 | 10,1–29,7 | 50–450 | 902–47 200 | 50–450 | 902–47 200 |
| Необхідна ширина смуги частот і клас випромінювання | 2K70J3E | 2K70J3E | 2K70J3E | 2K70J3E | 11K0F3E 16K0F3E 20K0F3E | 11K0F3E 16K0F3E 20K0F3E |
| Потужність передачі (дБВт) (2) | 3–31,7 | 3–31,7 | 3–31,7 | 3–31,7 | 3–31,7 | 3–31,7 |
| Втрати у фідерній лінії (дБ) | 0,2 | 0,3–0,9 | 1–2 | 0–10 | 1–2 | 0–10 |
| Коефіцієнт підсилення передавальної антени (дБи) | (20–15 | (10–21 | 0–23 | 0–40 | 0–26 | 0–40 |
| Типова е.і.в.п. (дБВт) | (16,8–46,5 | (7,3–52,4 | 2–53,7 | 1–45 | 2–55 | 1–45 |
| Поляризація антени | Горизонтальна, вертикальна | Горизонтальна, вертикальна | Горизонтальна, вертикальна | Горизонтальна, вертикальна | Горизонтальна, вертикальна | Горизонтальна, вертикальна |
| Ширина ПЧ приймача (кГц) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 9 15 | 9 15 |
| Коефіцієнт шуму приймача (дБ) (3) | 13 | 7–13 | 0,5–2 | 1–7 | 0,5–2 | 1–7 |
| (1) Аматорські частотні смуги усередині зазначених діапазонів частот відповідають Статті 5 РР. (2) Максимальна потужність передачі визначається ст. 4 цього Регламенту. (3) Коефіцієнти шуму приймачів для частотних смуг вище 50 МГц припускають використання попередніх підсилювачів, з низьким рівнем шуму. |

Додаток 1

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

ТАБЛИЦЯ 4

Характеристики аматорських цифрових радіотелефонних і мультимедійних систем

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Режим роботи | Цифровий радіотелефонний зв'язок | Цифровий радіотелефонний зв'язок і мультимедіа |
| Смуга частот (МГц) (1) | 1,8–7,3 | 10,1–29,7 | 50–450 | 1 240–1 300 | 5 650–10 500 |
| Необхідна ширина смуги частот і клас випромінювання | 2K70J2E | 2K70J2E | 2K70J2E 5k76G1E 8K10F1E | 2K70G1D 6K00F7D 16K0D1D 150KF1W | 2K70G1D 6K00F7D 16K0D1D 150KF1W 10M5F7W |
| Потужність передачі (дБВт) (2) | 3–31,7 | 3–31,7 | 3–31,7 | 1–10 | 3 |
| Втрати у фідерній лінії (дБ) | 0,2 | 0,3–0,9 | 1–2 | 1–3 | 1–6 |
| Коефіцієнт підсилення передавальної антени (дБи) | (20–15 | (10–21 | 0–26 | 30 | 36 |
| Типова е.і.в.п. (дБВт) | (16,8–46,5 | (7,3–52,4 | 2–55 | 39 | 38 |
| Поляризація антени | Горизонтальна, вертикальна | Горизонтальна, вертикальна | Горизонтальна | Горизонтальна, вертикальна | Горизонтальна, вертикальна |
| Ширина ПЧ приймача (кГц) | 2,7 | 2,7 | 2,7 5,76 8,1 | 2,7, 6, 16, 130 | 2,7, 6, 16, 130, 10 500 |
| Коефіцієнт шуму приймача (дБ) (3) | 13 | 7–13 | 1 | 2 | 2 |
| (1) Аматорські частотні смуги усередині зазначених діапазонів частот відповідають Статті 5 РР. (2) Максимальна потужність передачі визначається ст. 4 цього Регламенту. (3) Коефіцієнти шуму приймачів для частотних смуг вище 50 МГц припускають використання попередніх підсилювачів, з низьким рівнем шуму. |

Додаток 1

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

ТАБЛИЦЯ 5

Характеристики аматорських супутникових систем напрямку Земля-Космос

| Режим роботи | Незатухаюча хвиля (CW) Морзе, 10–50 Бод | Радіотелефонний зв'язок на ОБС, цифровий радіотелефонний зв'язок, дані |
| --- | --- | --- |
| Смуга частот (МГц) (1) | 28 | 144–5 670 | 10 450–24 050 | 28 | 144–5 670 | 10 450–24 050 |
| Необхідна ширина смуги частот і клас випромінювання | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A | 2K70J3E 2K70J2E 16K0F3E | 2K70J3E 16K0F3E 44K2F1D 88K3F1D | 2K70J3E 16K0F3E 44K2F1D 88K3F1D |
| Потужність передачі (дБВт) (2) | 0–20 | 0–20 | 0–13 | 0–20 | 0–20 | 0–13 |
| Втрати у фідерній лінії (дБ) | 0,2–1,5 | 0,2–3 | 0,2–3 | 0,2–1,5 | 0,2–3 | 0,2–3 |
| Коефіцієнт підсилення передавальної антени (дБи) | –2–10 | –2–27 | –2–31 | –2–10 | –2–27 | –2–31 |
| Типова е.і.в.п. (дБВт) | 10–29 | 10–45 | 10–42 | 10–29 | 10–45 | 10–42 |
| Поляризація антени | Горизонтальна, вертикальна, RHCP, LHCP | Горизонтальна, вертикальна, RHCP, LHCP | Горизонтальна, вертикальна, RHCP, LHCP | Горизонтальна, вертикальна, RHCP, LHCP | Горизонтальна, вертикальна, RHCP, LHCP | Горизонтальна, вертикальна, RHCP, LHCP |
| Ширина ПЧ приймача (кГц) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,7 16 | 2,7, 16, 50, 100 | 2,7, 16, 50, 100 |
| Коефіцієнт шуму приймача (дБ) (3) | 3–10 | 1–3 | 1–7 | 3–10 | 1–3 | 1–7 |
| (1) Аматорські частотні смуги усередині зазначених діапазонів частот відповідають Статті 5 РР (2) Максимальна потужність передачі визначається ст. 4 цього Регламенту. (3) Коефіцієнти шуму приймачів для частотних смуг вище 50 МГц припускають використання попередніх підсилювачів, з низьким рівнем шуму. |

Додаток 1

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

ТАБЛИЦЯ 6

Характеристики аматорських супутникових систем напрямку Космос-Земля

| Режим роботи | Незатухаюча хвиля (CW) Морзе, 10- 50 Бод | Радіотелефонний зв'язок на ОБС, цифровий радіотелефонний зв'язок, дані |
| --- | --- | --- |
| Смуга частот (МГц) (1) | 28 | 144–5 850 | 10 450–24 050 | 28 | 144–5 850 | 10 450–24 050 |
| Необхідна ширина смуги частот і клас випромінювання | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A | 150HA1A 150HJ2A | 2K70J3E 2K70J2E 16K0F3E | 2K70J3E 16K0F3E 44K2F1D 88K3F1D | 2K70J3E 16K0F3E 44K2F1D 88K3F1D |
| Потужність передачі (дБВт) (2) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0–10 |
| Втрати у фідерній лінії (дБ) | 0,2–1 | 0,2–1 | 0,2–1 | 0,2–1 | 0,2–1 | 0,2–1 |
| Коефіцієнт підсилення передавальної антени (дБи) | 0 | 0–6 | 0–6 | 0 | 0 | 0–6 |
| Типова е.і.в.п. (дБВт) | 9 | 9–15 | 9–15 | 9 | 9–15 | 9–15 |
| Поляризація антени | Горизонтальна, вертикальна, RHCP, LHCP | Горизонтальна, вертикальна, RHCP, LHCP | Горизонтальна, вертикальна, RHCP, LHCP | Горизонтальна, вертикальна, RHCP, LHCP | Горизонтальна, вертикальна, RHCP, LHCP | Горизонтальна, вертикальна, RHCP, LHCP |
| Ширина ПЧ приймача (кГц) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,7, 16 | 2,7, 16, 50, 100 | 2,7, 16, 50, 100 |
| Коефіцієнт шуму приймача (дБ) (3) | 3–10 | 1–3 | 1–7 | 3–10 | 1–3 | 1–7 |
| (1) Аматорські частотні смуги усередині зазначених діапазонів частот відповідають Статті 5 РР. (2) Максимальна потужність передачі визначається ст. 4 цього Регламенту. (3) Коефіцієнти шуму приймачів для частотних смуг вище 50 МГц припускають використання попередніх підсилювачів, з низьким рівнем шуму. |

Додаток 2

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

| Місце для фотокартки |  | Позивний сигнал ____________________________ (літерами латинської абетки) Дозвіл №____ видано "____"__________ 200 р. |
| --- | --- | --- |

У регіональну філію УДЦР

гр.

ЗАЯВА - АНКЕТА

Прошу видати дозвіл на право експлуатації аматорської радіостанції індивідуального (колективного) користування___________________ категорії.

( прописом)

Про себе повідомляю наступне:

1. Прізвище: ________________________________________________________________________________

2. Ім’я: _____________________________________________________________________________________

3. По батькові: ______________________________________________________________________________

4. Дата народження (рік, число, місяць): ________________________________________________________

5. Місце народження: ________________________________________________________________________

6. Ідентифікаційний код   _____________________________________________________________________

7. Паспорт: серія _______________№_______________,  виданий ___________________________________

__________________________________________________________________________________________

8. Номер телефону: домашній ______________________, службовий:________________________________

9. Адреса розташування аматорської радіостанції:

стаціонарної:______________________________________________________________________________

(повна поштова адреса)

мобільної:___________________________________________________________________________________

Зобов’язуюсь неухильно виконувати вимоги Регламенту аматорського радіозв’язку України  та своєчасно сплачувати щорічний експлуатаційний збір.

До заяви - анкети додаю:

1. Довідку про складання кваліфікаційного іспиту:

№_______________, дата видачі: "_____" _______________ 20  р.

Дата заповнення: "____" _________200    р.                                      Підпис заявника:_____________________

Рішення  регіональної філії УДЦР

___________________________________________________________________________________________

(зміст рішення)

М. П.         Начальник регіональної філії УДЦР

_________________________                                                 __________________________________

( підпис )								( прізвище )

Додаток 3

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

Д О В I Д К А  № ______

про складання квалiфiкацiйного iспиту

| Громадянин |  |  |
| --- | --- | --- |
| "___" ____________ 20___ р. склав квалiфiкацiйний iспит за програмою оператора |
| аматорської радiостанцiї |  | категорiї по роздiлах: |

| Електро-, радiотехнiка | зараховано |
| --- | --- |
| Вимоги технiки безпеки | зараховано |
| Регламент аматорського радiозв'язку України | зараховано |

| Приймання текстiв кодом Морзе на слух (зн./хв.) |  |
| --- | --- |
| Передача текстiв кодом Морзе вiд руки (зн./хв.) |  |

| Громадянин |  |  |
| --- | --- | --- |
| за своїми знаннями та досвiдом роботи може здiйснювати експлуатацiю |
| аматорської радiостанцiї |  | категорiї. |
|  | (прописом) |  |

Довiдка дiйсна на протязi одного року з дня складання iспиту.

Члени квалiфiкацiйно-технiчної комiсiї:

1.   __________________       ________________

(пiдпис)               	(прізвище)

2.   __________________       ________________

(пiдпис)                                (прізвище)

3.   __________________       ________________

### (пiдпис)	      (прізвище)

Додаток 4

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

АКТ ТЕХНIЧНОГО ОГЛЯДУ

| № _________ | вiд "___" ____________200__ р. |
| --- | --- |

Представником регіональної філії УДЦР _________________ гр._____________

(посвiдчення  № ____)

був проведений технiчний огляд аматорської радiостанцiї  ____________________ категорiї iндивiдуального

(колективного) користування, що  вiдкривається вперше (дiючої, тимчасово закритої).

1. Користувач (керівник) АРС:

(прізвище, iм'я, по батьковi)

2. Позивний сигнал: ________________________

3. Адреса розташування АРС:

4. Вимоги щодо розташування АРС та вимоги безпеки:

- АРС розташована на ___ поверсi в примiщеннi площею _____ кв.м.

- наявнiсть у примiщеннi факторiв пiдвищеної електронебезпеки:

- правила технiки безпеки та пожежної профiлактики в примiщеннi:

5. Наявнiсть на АРС обов'язкової документацiї:

6. Комплект апаратури АРС:

- в наявностi є ____ передавач (iв) / прийомо-передавач (iв)

- робочi дiапазони:

- конструкцiя:

- тип або марка:

- кiлькiсть вихiдних каскадiв (пiдсилювачiв потужностi):

- тип вихiдного приладу:

- напруга живлення (аноду), В:

7. Результати вимiрювання вихiдної потужностi ( Р вих ):

| Дiапазон, МГц | Рвих, Вт | Дiапазон, МГц | Рвих, Вт | Дiапазон, МГц | Рвих, Вт | Дiапазон, МГц | Рвих, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,8 |  | 10 |  | 21 |  |  |  |
| 3,5 |  | 14 |  | 24 |  |  |  |
| 7 |  | 18 |  | 28 |  |  |  |

8. Висновки про вiдповiднiсть параметрiв передавальної (приймально-передавальної) апаратури вимогам для даної категорiї АРС:

9. Зауваження:

10. Термiн усунення виявлених недолiкiв i повторного технiчного огляду АРС: не пiзнiше ____________

11. Висновки про усунення ранiше виявлених недолiкiв:

ПIДПИСИ:                             Представник регіональної філії   УДЦР _______________/_______________/

Користувач (керівник) АРС: ______________________/_______________/

Додаток 5

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

Додаток 6

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

(зворотна сторона бланку дозволу)

Дозволені смуги частот, максимальні рівні вихiдної потужності та класи випромінювання передавачів АРС

| Статус розподілу | Смуги частот, МГц | Потужність, Вт | Клас випромінювання |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Категорія |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| во | 1.810 - 1.840 | 10 | 5 |  | CW |  |  |
| во | 1.840 - 1.850 | 10 | 5 |  | SSB, CW |  |  |
| во | 1.838 - 1.843 | 10 | 5 | 5 | DIGI |  |  |
| во | 1.850 - 1.900 | 10 | 5 | 5 | SSB, CW |  |  |
| во | 1.900 - 2.000 | 10 | 5 | 5 | AM, SSB, CW |  |
|  | 3.500 - 3.600 | 200 | 100 | 40 | CW |  |  |
|  | 3.600 - 3.650 | 200 | 100 | 40 | SSB, CW |  |  |
|  | 3.580 - 3.620 | 200 | 100 | 40 | DIGI |  |  |
| во | 3.650 - 3.700 | 200 | 100 |  | SSB, CW |  |  |
| во | 3.700 - 3.800 | 200 |  |  | SSB, CW |  |  |
| во | 3.730 - 3.740 | 200 | 100 |  | SSTV |  |  |
| sat | 7.000 - 7.100 | 200 | 100 | 40 | CW |  |  |
| sat | 7.035 - 7.043 | 200 | 100 |  | SSTV, DIGI |  |
| sat | 7.040 - 7.100 | 200 | 100 |  | SSB |  |  |
| во | 7.100 - 7.200 | 200 |  |  | SSB, CW |  |  |
| во | 10.100 - 10.150 | 200 | 100 |  | CW |  |  |
| во | 10.140 - 10.150 | 200 | 100 |  | DIGI |  |  |
| sat | 14.000 - 14.250 | 200 | 100 |  | CW |  |  |
| sat | 14.070 - 14.112 | 200 | 100 |  | DIGI |  |  |
| sat | 14.099 - 14.101 |  |  |  | IBP |  |  |
| sat | 14.100 - 14.150 | 200 | 100 |  | SSB |  |  |
| sat | 14.150 - 14.250 | 200 |  |  | SSB |  |  |
| sat | 14.225 - 14.235 | 200 |  |  | SSTV |  |  |
|  | 14.250 - 14.350 | 200 |  |  | SSB, CW |  |  |
| во sat | 18.068 - 18.168 | 200 | 100 |  | CW |  |  |
| во sat | 18.095 - 18.120 | 200 | 100 |  | DIGI |  |  |
| во sat | 18.109 - 18.111 |  |  |  | IBP |  |  |
| во sat | 18.110 - 18.168 | 200 | 100 |  | SSB |  |  |
| sat | 21.000 - 21.450 | 200 | 100 | 40 | CW |  |  |
| sat | 21.070 - 21.120 | 200 | 100 | 40 | DIGI |  |  |
| sat | 21.150 - 21.250 | 200 | 100 | 40 | SSB |  |  |
| sat | 21.149 - 21.151 |  |  |  | IBP |  |  |
| sat | 21.250 - 21.450 | 200 |  |  | SSB |  |  |
| sat | 21.335 - 21.345 | 200 |  |  | SSTV |  |  |
| во sat | 24.890 - 24.990 | 200 | 100 |  | CW |  |  |
| во sat | 24.915 - 24.940 | 200 | 100 |  | DIGI |  |  |
| во sat | 24.929 - 24.931 |  |  |  | IBP |  |  |
| во sat | 24.930 - 24.990 | 200 | 100 |  | SSB |  |  |
|  | 28.000 - 28.200 | 200 | 100 | 40 | CW |  |  |
|  | 28.070 - 28.150 | 200 | 100 | 40 | DIGI |  |  |
|  | 28.200 - 28.800 | 200 | 100 | 40 | SSB, CW |  |  |
|  | 28.199 - 28.201 |  |  |  | IBP |  |  |
|  | 28.300 - 28.320 | 200 | 100 | 40 | DIGI |  |  |
|  | 28.675 - 28.685 | 200 |  |  | SSTV |  |  |
|  | 28.800 - 29.300 | 200 | 100 | 40 | SSB, AM, CW |  |
|  | 29.200 - 29.300 | 200 | 100 | 40 | DIGI |  |  |
| sat | 29.300 - 29.510 | 200 | 100 |  | SAT |  |  |
|  | 29.510 - 29.520 |  |  |  |  |  |  |
|  | 29.520 - 29.700 | 200 | 100 | 40 | FM, SSB, CW |  |

Примітка:   Частоти, що перевищують 146 Мгц, використовуються згідно з табл.    1 Регламенту

аматорського радіозв'язку  України.

Додаток 7

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

Додаток 9

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

НАЧАЛЬНИКУ УДЦР

ЗАЯВА-АНКЕТА НА ОФОРМЛЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ДОЗВОЛУ

APPLICATION FOR A TEMPORARY AMATEUR RADIO LICENCE

1. Прізвище:	
Surname

2. Iм'я, по батьковi: 	
Given names

3. Дата i мiсце народження: 	
Date and place of birth

4. Громадянство: 	
Citizenship

5. Адреса постiйного мiсця проживання: 	
Permanent home address

6. Номер паспорта:	
Passport number

7. Позивний сигнал: 	
Call sign

8. Категорiя АРС:	
Class of licence

9. Необхiдний перiод чинностi тимчасового дозволу:	
Required period for a temporary licence

10. Мiсце розташування АРС: 	
Location of ARS installation

11. Дані про колишні дозволи в Українi: 	
The details of former licences in Ukraine

12. Апаратура, що ввозиться: 	
Equipment to be brought

Я зобов'язуюсь повнiстю дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо Служби аматорського радiозв'язку.

I pledge oneself that I'll completely observe all governmental regulations established for Amateur Radio in Ukraine.

Пiдпис заявника: ______________________  	Дата: ______________

Applicant's signature					Date

Додаток 10

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

Додаток 11

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

КОД  МОРЗЕ

| Букви |  | Цифри, |  |
| --- | --- | --- | --- |
| латинської абетки | української абетки | Код Морзе | знаки розділу | Код Морзе |
| A | A | ( — | 1 | ( — — — — |
| B | Б | — ( ( ( | 2 | ( ( — — — |
| C | Ц | — ( — ( | 3 | ( ( ( — — |
| D | Д | — ( ( | 4 | ( ( ( ( — |
| E | E | ( | 5 | ( ( ( ( ( |
| F | Ф | ( ( — ( | 6 | — ( ( ( ( |
| G | Г,Ґ | — — ( | 7 | — — ( ( ( |
| H | X | ( ( ( ( | 8 | — — — ( ( |
| I | I,Ї | ( ( | 9 | — — — — ( |
| J | Й | ( — — — | 0 | — — — — — |
| K | K | — ( — |  |  |
| L | Л | ( — ( ( |  |  |
| M | M | — — | ( в цифрових текстах ) |
| N | H | — ( | 9 | — ( |
| O | O | — — — | 0 | — |
| P | П | ( — — ( |  |  |
| Q | Щ | — — ( — | (.) | ( ( ( ( ( ( |
| R | P | ( — ( | (,) | ( — ( — ( — |
| S | C | ( ( ( | (/) | — ( ( — ( |
| T | T | — | (?) | ( ( — — ( ( |
| U | У | ( ( — | (!) | — — ( ( — — |
| V | Ж | ( ( ( — | (:) | — — — ( ( ( |
| W | B | ( — — | (;) | — ( — ( — ( |
| X | Ь | — ( ( — | [ ( ] [ ) ] | — ( — — ( — |
| Y | И | — ( — — | (') | ( — — — — ( |
| Z | З | — — ( ( | (—) | — ( ( ( (— |
|  | Є | ( ( — ( ( | (‘) | ( — ( ( — |
|  | Ч | — — — ( | знак розділу | — ( ( ( — |
|  | Ш | — — — — | (@) | ( — — ( — ( |
|  | Ю | ( ( — — |  |  |
|  | Я | ( — ( — |  |  |

Додаток 12

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

ФОНЕТИЧНА  АБЕТКА

| Українська | Англійська |
| --- | --- |
| Літера | Слово | Літера | Слово |
| А | АНДРІЙ | A | ALFA |
| Б | БОГДАН | B | BRAVO |
| В | ВАСИЛЬ | C | CHARLI |
| Г | ГРИГОРІЙ | D | DELTA |
| Ґ | ГУДЗИК | E | ECHO |
| Д | ДМИТРО | F | FOXSTROT |
| Е | ЕНЕЙ | G | GOLF |
| Є | ЄВГЕН | H | HOTEL |
| Ж | ЖУК | I | INDIA |
| З | ЗЕНОВІЙ | J | JULIETT |
| И | ІГРЕК | K | KILO |
| І | ІВАН | L | LIMA |
| Ї | ЇЖАК | M | MIKE |
| Й | ЙОСИП | N | NOVEMBER |
| К | КІЛОВАТ | O | OSCAR |
| Л | ЛЕВКО | P | PAPA |
| М | МАРІЯ | Q | QUEBEC |
| Н | НАТАЛКА | R | ROMEO |
| О | ОЛЬГА | S | SIERRA |
| П | ПАВЛО,ПЕТРО | T | TANGO |
| Р | РОМАН | U | UNIFORM |
| С | СТЕПАН | V | VICTOR |
| Т | ТАРАС | W | WHISKEY |
| У | УКРАЇНА | X | X-RAY |
| Ф | ФЕДІР | Y | YANKEE |
| Х | ХРИСТИНА | Z | ZULU |
| Ц | ЦЕНТР |  |  |
| Ч | ЧОЛОВІК |  |  |
| Ш | ШУРА |  |  |
| Щ | ЩУКА |  |  |
| Ю | ЮРІЙ |  |  |
| Я | ЯКІВ |  |  |
| Ь | ЗНАК (ІКС) |  |  |

Додаток 13

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

ВИТЯГ  З  МІЖНАРОДНОГО  Q - КОДУ

| Q-КОД | Значення* | Q-КОД | Значення* |
| --- | --- | --- | --- |
| QRA | Моя станція…називається | QRY | Номер Вашої черги… |
| QRB | Віддаль між нашими станціями | QRZ | Вас викликає… |
| QRG | Ваша точна частота | QSA | Сила Ваших сигналів… |
| QRH | Ваша частота змінюється… | QSB | Сила Ваших сигналів змінюється |
| QRI | Тон Вашої передачі… | QSD | Ваша маніпуляція має дефекти |
| QRJ | Ваші сигнали дуже слабкі | QSK | Я можу Вас слухати в паузах між моїми |
| QRK | Розбірливість Ваших сигналів… |  | сигналами. Можете переривати мене |
| QRL | Я зайнятий | QSL | Прийом підтверджую |
| QRM | Я відчуваю завади від інших | QSN | Я чув Вас (або…) на частоті… |
|  | станцій | QSO | Я можу зв’язатись … безпосередньо |
| QRN | Мені заважають атмосферні | QSP | Я передам… |
|  | завади | QSU | Передавайте або відповідайте на цій |
| QRO | Збільшіть потужність передавача |  | частоті (або на частоті..) |
| QRP | Зменшіть потужність передавача | QSW | Я буду передавати на цій частоті (або |
| QRQ | Передавайте швидше |  | на частоті…) |
| QRS | Передавайте повільніше | QSY | Перейдіть на іншу частоту |
| QRT | Припиніть передачу | QSZ | Передавайте кожне слово або групу |
| QRU | Для Вас нічого нема |  | двічі |
| QRV | Я готовий | QTC | В мене є для Вас повідомлення |
| QRW | Прошу повідомити…, що я його | QTH | Я знаходжусь в…(назва пункту) |
|  | викликаю | QTR | Точний час … годин … хвилин… |
| QRX | Зачекайте | QUA | В мене є відомості від…(позивний |
|  |  |  | сигнал) |

Скорочення Q - коду приймає  форму  питання, коли безпосередньо за ним іде знак питання.

Додаток 14

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

Витяг з радіоаматорського коду

| Скорочення або слово | Значення | Скорочення або слово | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| ABT | Приблизно, коло | DSB | Двосмугова модуляція з подавленою |
| AC | Змінний струм |  | частотою-носієм |
| ADR, ADS | Адреса | DUPE | Повторний зв’язок |
| AER, ANT | Антена | DWN | Нижче |
| AFTER | Після | DX | Дальній зв’язок, рідкий кореспондент |
| AGN | Знову | EME | Зв’язок з відбиттям від Місяця |
| ALL | Все | ES | І (та) |
| ALSO | Також | EX | Колишній (про позивний сигнал) |
| AM | Час після опівночі | IN | В |
| AM | Амплітудна модуляція | INFO | Інформація |
| ANS | Відповідь, відповідати | INPUT | Потужність, що підводиться; вхід |
| AR | Кінець передачі | FAIR | Хороша, ясна (про погоду) |
| ARE | Є (множина) | FAX | Фототелеграф |
| ARS | Аматорська радіостанція | FB | Чудово, прекрасно |
| AS | Почекайте | FER, FOR | Для, за |
| AT | До, в, при | FINE | Хороший, прекрасний |
| AT FIRST | Спершу | FM | Частотна модуляція |
| AT TIMES | Часами | FONE | Телефон |
| AT LAST | Нарешті | FREQ | Частота |
| AWARD | Радіоаматорський диплом | FROST | Мороз |
| BALUN | Узгоджуючий трансформатор | GA, GD | Добрий день |
| BAND | Діапазон (смуга частот) | GE | Добрий вечір |
| BCI | Завади радіомовленню | GL | Всього найкращого |
| BCNU | Буду радий зустріти знову | GLD | Радий, задоволений |
| BD, BAD | Поганий, погано | GM | Добрий ранок |
| BEAM | Тип антени | GMT | Час за Грінвічем |
| BEST | Найкращий | GND | Земля (грунт), заземлення |
| BFR, BEFORE | Перед, до того | GÎ | Давайте, починайте |
| BK | Закінчення передачі, робота | GOOD | Хороший |
|  | напівдуплексом | GP | Тип антени |
| BOX, POB | Поштова (абонентська) скринька | GUHOR | Я Вас не чую |
| BUT | Але, крім | HAM | Аматор - короткохвильовик, який має |
| BY | За посередництвом, при допомозі |  | передавач |
| C | Градус Цельсія | HEAR | Слухати |
| CALL | Позивний сигнал, викликати | HF | Висока частота |
| CAN | Можу | HI | Вираз сміху |
| CANT | Не можу | HOPE, HPE | Сподіваюсь |
| CARD | QSL - листівка | HOT | Гарячий |
| CFM | Підтверджую, підтвердження | HQ | Штаб - квартира |
| CHEERIO | Бажаю успіху | HR | Тут |
| CL | Закінчення роботи станції | HVI | Тяжкий, сильні (завади) |
| CLD, CLG | Викликати | HW | Як справи, як мене чуєте? |
| CLEAR | Ясно (про погоду) | HZ | Герц |
|  | Чисто (про завади) | I | Я |
| CLOUDY | Хмарно | ІARU | Міжнародний Союз радіоаматорів |
| C/O | При допомозі | IRC | Купон Міжнародного поштового Союзу |
| COAX | Коаксіальний кабель | IS | Є |
| COLD | Холодно | IT | Це |
| CONDX | Умови проходження радіохвиль | ITU | Міжнародний Союз електрозв’язку |
| CONGRATS | Поздоровлення | K | Передавайте |
| COPY, CPY | Приймати | KC, KHZ | Кілогерц |
| CQ | Всім, всім | KN | Прошу передавати тільки станцію, яку |
| CU | До зустрічі |  | викликали |
| CUANG | Зустрінемось знову | KW | Кіловат |
| CUL | Зустрінемось пізніше | LATER | Пізніше |
| CW | Телеграфна передача | LF | Низька частота |
| DC | Постійний струм | LID | Поганий оператор |
| DE | Від (перед позивним сигналом) | LOCAL | Місцевий |
| DIRECT | Безпосередньо | LOG | Апаратний журнал |
| DR | Дорогий (звернення) |  |  |

Закінчення  Додатку 14

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

| 1 | 2 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| LSB | Нижня бокова смуга | SO | Так,так що |
| LSN | Слухати | SOON,SN | Скоро |
| LTR | Лист | SOLID STATE | Напiвпровiдниковий (вирiб) |
| LUCK | Успіх, щастя | SRI,SORRY | Вибачте |
| MC, MHZ | Мегагерц | SSB | Односмугова модуляцiя з |
| MEET | Зустрічати |  | подавленими частотою-носiєм |
| MGR | Менеджер |  | та другою боковою смугою |
| MIKE | Мікрофон | SSTV | Телебачення з повiльною розгорткою |
| MIN | Хвилина | STN | Станцiя |
| MISD | Не прийняв, пропустив | STRONG | Сильно, сильний |
| MODE | Клас випромінювання | SURE | Впевненiсть, будьте впевненi |
| MSG | Повідомлення | SW | Короткi хвилi |
| NET | Радіоаматорська мережа | SWL | Радiоаматор-спостерiгач, |
| NEW | Новий |  | спостереження |
| NEXT | Наступний | SWR | Коефiцiєнт стоячої хвилi |
| NIL | Нічого, для Вас нічого нема | TEST | Випробування,дослiдна робота, |
| NICE | Приємний, хороший |  | змагання |
| NO | Ні | TFC | Регулярний радiозв'язок, обмiн |
| NOT | Не | TKS,TNX | Дякую |
| NR | Біля, поблизу; номер | TO | До, в, на |
| NW | Тепер | TRCVR | Трансивер |
| OB, OC, OM | Приятель, друг | TU | Дякую |
| OK | Прийняв правильно, зрозумів | TUBE | Лампа |
| OLD | Старий | TVI | Завади телебаченню |
| ON | На | TX | Радiопередавач |
| ONLY | Тільки | TXT | Текст |
| OP, OPR | Оператор | U, YOU | Ви,ти |
| OR | Або | UFB,VFB | Дуже добре, чудово |
| OUR, UR | Наш | UHF | НВЧ |
| OUTPUT | Вихідна потужність, вихід | UNLIS | Нелегальна станцiя |
| PA | Підсилювач потужності | UR | Ваш |
| PEP | Пікова потужність | URS | Вашi |
| PSE | Будь ласка | USB | Верхня бокова смуга |
| PSED | Задоволений, радий | UT | Всесвiтнiй час |
| PTT | Система "натисни-говори" | UTC | Всесвiтнiй координований час |
| PWR | Потужнiсть | VHF | УКХ |
| QRP | Станцiя малої потужностi | VIA | Через |
| QRPP | Станцiя дуже малої потужностi | VOX | Система управлiння вiд голосу |
| QSL | Посилати QSL-листiвку, пiдтвердження |  | оператора станцiї |
| QSLL | Свою QSL-листiвку вишлю пiсля | VY | Дуже |
|  | отримання Вашої | WARM | Тепло |
| QUAD | Тип антени | WAVE | Хвиля |
| R | Прийняв правильно, зрозумiв | WEAK | Слабкий |
| RAIN | Дощ | WID, WITH | З |
| RCD | Прийнято | WIND | Вiтер |
| RCV | Приймаю | WKD,WRKD | Працював, працювали |
| RCVR, RX | Радiоприймач | WKG | Працюю, працюючий |
| RIG | Апаратура станцiї | WL, WELL | Добре |
| RPRT | Повідомлення | WRK | Робота, робити |
| RPT | Повторити | WW | Весь свiт, всесвiтнiй |
| RST | Оцінка сигналу станції | WX | Погода |
| RTTY | Телетайп | XUSE | Вибачення |
| SAE | Конверт із заповненою зворотною | XTAL | Кварцевий, кристал |
|  | адресою | XYL | Жiнка |
| SAME | Той же, такий же | YAGI | Тип антени |
| SASE | Конверт із маркою і заповненою | YES | Так |
|  | зворотною адресою | YL | Дiвчина |
| SIG, SIGS | Сигнал | YOU | Ви, ти |
| SK | Повний кінець | Z | Всесвітній час |
| SKED | Розклад роботи,зв'язок по домовленостi | 73 88 | Найкраще побажання Привітання та поцілунок |

Додаток 15

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

UKRAINE

Harmonized Amateur Radio Examination Certificate (HAREC) based on CEPT Recommendation T/R 61-02

Certificat harmonisé de radioamateur (HAREC) dėlivrė sur la base de la Recommandation T/R 61-02 de la CEPT

Гармонізований екзаменаційний сертифікат радіоаматора (HAREC), що базується на Рекомендації CEPT T/R 61 -02

1.  The Ukrainian State Centre of Radio Frequencies hereby declares that the holder of this certificate has successfully passed an amateur examination which fulfils the requirements laid down by the International Telecommunication Union (ITU). The passed examination is in accordance with level A of CEPT Recommendation T/R 61-02 (HAREC). According to the amateur radio regulations of the Ukraine, the holder of this certificate is entitled  to national licence class 1.

For the purpose of applying CEPT Recommendation T/R 61-01, this national licence class is deemed equivalent to CEPT licence class 1 as listed in columns 4 or 5, as the case may be, of Appendix II to Recommendation T/R 61-01.

Le Centre National des Radiofréquences de l`Ukraine certifie que le titulaire du présent certificat a réussi un examen de radioamateur conforme aux dispositions fixées par L'Union Internalionale des Télécommunications  (ITU). L`épreuve en question  correspond au niveau A de la Recommandation CEPT T/R 61-02 (HAREC). Conformémement à  la règlementation régissant les  radiocommunications d'amateur, valable en Ukraine,  le titulaire du présent certificat est en droit d'obtenir la licence nationale de la  classe  1.

En application de la Recommandation CEPT T/R 61-01, cette elasse de licence nationale èquivaut à la classe de licence    CEPT 1, comme indiquè dans la colonne 4 ou 5 de 1'Appendice II de la Recommandation T/R 61-01.

Український державний центр радіочастот даним документом засвідчує, що власник цього сертифікату успішно склав аматорський екзамен, який відповідає вимогам, викладеним Міжнародним Союзом Електрозв’язку (МСЕ). Складений екзамен відповідає рівню А Рекомендації СЕПТ T/R 61-02 (HAREC). Згідно з Регламентом аматорського радіозв’язку України, власник даного сертифікату прирівнюється до власника національної ліцензії класу 1.

В цілях використання Рекомендації СЕПТ T/R 61-01, даний клас національної ліцензії прирівнюється до ліцензії   класу 1 СЕПТ, як вказано в колонках 4 та 5, Доповнення ІІ до Рекомендації T/R 61-01.

2. Certificate holder's name/Nom du titulaire/Прізвище, ім`я, по батькові власника сертифікату

3. Date of birth/Date de naissance/Дата народження

4. Date of issue/Date de délivrance/Дата видачі

5. Officials requiring information about this certificate should address their enquiries to the issuing Authority indicated below.

Les autoritès officielles désirant des informations sur le présent certificat devront adresser leurs demandes à l'Autoritė compétente mentionnée  ci-dessous.

Офіційним органам, які потребують інформацію щодо даного сертифікату, слід звертатися до Органу, який видав даний  сертифікат.

Address/Adresse/Адреса:

Ukrainian State Centre of Radiofrequencies/Centre National des Radiofrėquences de l`Ukraine/

Український державний центр радіочастот

15 km, pr. Peremogy

03179 Kyiv, Ukraine

Telephonе/Téléphone/Телефон     	: 38 044 422 81 03

Telefax/Téléfax/Факс		: 38 044 422 81 81

Signature/Signature/Підпис

м.п.

Додаток 16

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

П Е Р Е Л I К

екзаменацiйних питань по програмi першої категорiї

I. ЕЛЕКТРО- I РАДIОТЕХНIКА

1. Вiд яких факторiв залежить величина напруги гальванiчного елемента або батареї?

2. Що визначає ємнiсть гальванiчного елемента або батареї?

3. Якi згладжуючi фiльтри випростувачiв (RC чи LC) забезпечують краще згладжування i мають менший спад постiйної напруги?

4. Якi переваги мають компенсацiйнi стабiлiзатори напруги перед параметричними?

5. Як залежить швидкiсть поширення хвилi вiд параметрiв середовища, в якому вона розповсюджується?

6. В яких одиницях вимiрюється напруженiсть електричного поля?

7. Вiд чого суттєво залежить ефективнiсть впливу електростатичних екранiв?

8. Якi матерiали застосовуються для виготовлення магнiтостатичних екранiв?

9. В чому полягає рiзниця мiж електричним та магнiтним полем?

10. В чому полягає взаємна залежнiсть електричного та магнiтного поля?

11. Чому дорiвнює дiюче значення синусоїдального струму?

12. Яким спiввiдношенням визначається зв'язок частоти i перiоду синусоїдальних коливань?

13. Яка форма сигналу (у випадку телеграфної манiпуляцiї) забезпечує найменшу ширину спектру сигналу?

14. Що характеризує коефiцiєнт модуляцiї АМ-сигналу?

15. Що характеризує девiацiя частоти ЧМ-сигналу?

16. За яким законом змiнюється амплiтуда ЧМ-сигналу?

17. Як спiввiдносяться порiвнюванi потужностi, якщо їх вiдношення рiвне 0 дБ?

18. Як визначити загальний коефiцiєнт пiдсилення (в дБ) декiлькох послiдовно з'єднаних пiдсилювачiв?

19. Як визначити загальний рiвень послаблення (в разах) декiлькох послiдовно з'єднаних атенюаторiв?

20. Що є умовою максимальної передачi енергiї в навантаження ?

21. Що показує крутизна характеристики електронної лампи (трiода)?

22. Яким чином iндуктивнiсть одношарової котушки залежить вiд кiлькостi її виткiв?

23. Чим визначається коефiцiєнт трансформацiї напруги силового трансформатора?

24. Чим вiдрiзняється динамiчний режим роботи електронної лампи вiд статичного?

25. Чим вiдрiзняється динамiчний режим роботи транзистора вiд статичного?

26. Що характеризує коефiцiєнт прямокутностi фiльтру?

27. Назвiть основнi типи кварцевих фiльтрiв?

28. Чому дорiвнює коефiцiєнт трансформацiї опорiв при неповному включеннi паралельного коливального контуру?

29. Який характер має iмпеданс паралельного коливального контуру на частотах вище резонансної?

30. Який характер має iмпеданс паралельного коливального контуру на частотах нижче резонансної?

31. Який характер має iмпеданс паралельного коливального контуру на частотах близьких до резонансної?

32. Чим визначається режим роботи вихiдного каскаду передавача, виконаного по схемi iз спiльним катодом?

33. Якi фактори впливають на стабiльнiсть частоти в LC-генераторi?

34. Що таке є АЧХ пiдсилювача?

35. За рахунок чого в передавачi виникають нелiнiйнi спотворення сигналу?

36. Яким чином ослаблення шумiв зв'язане iз смугою пропускання приймача?

37. Як впливає в приймачi смуговий фiльтр на рiвень шумiв порiвняно з рiвнем сигналу?

38. Якими є основнi вимоги до параметрiв гетеродинiв приймача?

39. З якою метою застосовуються подвiйнi баланснi змiшувачi?

40. Якою є допустима величина коефiцiєнта нелiнiйних спотворень зв'зкового приймача?

41. З якою метою в приймачах застосовуються ВЧ кварцевi фiльтри?

42. В трактi якої ПЧ реалiзується необхiдний рiвень пiдсилення приймача?

43. Для якого класу випромiнювання застосовується поняття потужностi, що пiдводиться на пiках огинаючої сигналу?

44. Яка основна вимога до задаючого генератора передавача?

45. Що служить, як правило, навантаженням каскаду помноження частоти?

46. За рахунок чого симетричне двостороннє обмеження на звуковiй або промiжнiй частотi впливає на рiвень середньої потужностi SSB-передавача?

47. Що таке є пiкфактор телефонного НЧ сигналу?

48. Який метод найбiльш практичний для узгодження коаксiального кабеля з антеною типу YAGI?

49. Якої довжини повинен бути активний елемент антени типу QUAD для 10-ти метрового дiапазону?

50. В чому полягає вiдмiннiсть характеристик направленостi напiвхвильового диполя i подвiйного квадрата"?

51. Що характеризує вiдношення випромiнювання "вперед-назад"?

52. Що є причиною вiдбиття енергiї у фiдернiй лiнiї?

53. Якою буде величина КСХ у випадку сумiсного використання резонансної антени з iмпедансом X Ом i фiдерної лiнiї з хвильовим опором Y Ом?

54. Порiвняйте величину КСХ на резонанснiй частотi у двох випадках. У першому - iмпеданс антени в X разів бiльший за хвильовий опiр лiнiї передачi, а в другому - вiдповiдно у Х разів менший.

55. Що означає вираз "антена живиться струмом"?

56. Що означає вираз "антена живиться напругою"?

57. Як можна визначити хвильовий опiр довiльної лiнiї передачi?

58. В якiй двохпровiднiй лiнiї (повiтрянiй чи в дiелектрику) втрати енергiї бiльшi (при однакових розмiрах)?

59. Вiд чого залежить хвильовий опiр коаксiального кабеля?

60. Якою повинна бути довжина рефлектора багатоелементної антени типу QUAD (порiвняно з вiбратором)?

61. Якою повинна бути довжина директора багатоелементної антени типу YAGI (порiвняно з вiбратором)?

62. Явища в якiй областi iоносфери називають iоносферно-магнiтною бурею?

63. За рахунок чого утворюється зона радiомовчання?

64. За рахунок чого утворюється "радiолуна"?

65. Якою є тривалiсть раптових iоносферних збуджень?

66. В якому випадку при даному рiвнi проходження радiохвиль досягається максимальна дальнiсть "стрибка" на КХ?

67. Що означає клас точностi вимiрювального приладу?

68. Що визначає робоча смуга частот вимiрювального приладу?

69. Яким повинен бути вхiдний опiр та вхiдна ємнiсть осцилографа (з точки зору впливу на коло, в якому проводяться вимiрювання)?

70. Дiйсне значення напруги в колi синусоїдального струму - X В. Вимiряне осцилографом амплiтудне значення даної напруги - Y В. Яка абсолютна похибка даного вимiрювання?

71. Як необхiдно змiнити ємнiсть конденсатора паралельного коливального контура, щоб його резонансна частота збiльшилась в три рази?

72. Як необхiдно змiнити iндуктивнiсть котушки послiдовного коливального контура, щоб його резонансна частота зменшилась в два рази?

73. Як змiниться резонансна частота паралельного коливального контуру, якщо ємнiсть конденсатора збiльшити в X разів, а iндуктивнiсть котушки зменшити в X разів?

74. Вiд чого залежить рiвень гармонiк основного сигналу?

75. Чому застосування генераторних ламп з "лiвими" анодно-сiтковими характеристиками знижує рiвень гармонiк?

76. Якi основнi причини генерацiї гармонiк елементами фiдерної лiнiї i антени передавача?

77. Якi є практичнi заходи усунення наявної генерацiї гармонiк елементами фiдерної лiнiї i антени передавача?

78. Якi ви знаєте методи усунення завад, що виникають за рахунок гармонiк основного сигналу?

II. ВИМОГИ ТЕХНIКИ БЕЗПЕКИ

1. Чи є обов'язковим заземлення радiоапаратури при живленнi її вiд акумуляторiв?

2. В якому випадку корпуси радiоапаратури АРС повиннi бути заземленi?

3. Якими методами повиннi виконуватись з'єднання в колах заземлення радiоапаратури АРС?

4. Чому необхiднiсть вiдключення радiоапаратури АРС вiд мережi живлення є прiоритетною при виникненнi пожежi в примiщеннi АРС?

5. Якi заходи безпеки необхiдно вжити при встановленнi антени, полотно якої проходить поруч iз електро- або радiотрансляцiйною мережею?

6. За яких погодних умов проведення робiт з антенними спорудами забороняється?

7. Використання яких типiв вогнегасникiв категорично заборонено в примiщеннi АРС?

8. Якi заходи повинен вжити користувач (оператор) АРС при виникненнi пожежi в примiщеннi АРС?

9. Якi фактори впливають на величину опору людського тiла i пiдвищують небезпеку ураження електричним струмом?

10. Яка величина напруги змiнного струму вважається смертельною для людини?

11. Яка величина напруги постiйного струму вважається смертельною для людини?

12. Якi Ви знаєте методи першої допомоги при ураженнi людини електричним струмом?

13. Чому величина напруги змiнного струму, яка вважається смертельною для людини, є меньшою за аналогiчну величину напруги постiйного струму?

14. Яким чином рiвень небезпеки ураження електричним струмом залежить вiд його частоти?

15. Яка операцiя є необхiдною для здiйснення ремонтно-профiлактичних робiт з повним вимкненням напруги живлення?

16. Що є основним джерелом небезпеки ураження електричним струмом при проведеннi робiт з повним вимкненням напруги живлення?

17. В яких колах електричного струму iнструмент з iзольованими ручками забезпечує безпечне проведення робiт без зняття напруги живлення?

18. З якою метою здiйснюється заземлення центральних провiдникiв фiдерiв антенних споруд?

19. Якi заходи безпеки необхiдно здiйснити пiд час грози або при її наближеннi?

20. Якi блискавкозахиснi пристрої в основному використовуються на АРС?

III. ПРАВИЛА АМАТОРСЬКОГО РАДIОЗВ'ЯЗКУ

1. В яких випадках допускається радiозв'язок мiж АРС та службовими або iншими неаматорськими радiостанцiями?

2. В яких випадках оператор АРС зобов'язаний передавати позивний сигнал станцiї?

3. В яких випадках оператор АРС може передавати мiжнароднi повiдомлення та повiдомлення вiд третiх осiб?

4. Обговорення яких питань в ефiрi заборонено операторам АРС?

5. Чим вiдрiзняються вимоги до оператора АРС при роботi в смугах частот, розподiлених на вториннiй основi, та в смугах частот, розподiлених на первиннiй основi?

6. В яких випадках пiд час роботи телебачення робота АРС забороняється?

7. В яких випадках ведення апаратного журналу не є обов'язковим?

8. Хто може бути допущений до управлiння аматорською радiостанцiєю?

9. Що означає скорочення Q-коду "QTR", "QRK", "QRB", "QSB"?

10. Що означає скорочення радiоаматорського коду "USB", "OUTPUT", "SKED", "PEP"?

11. Напишіть позивний сигнал ХХХХХ/х словами фонетичної абетки (англiйською)?

12. Якiй країнi належать префiкси ХХ, ХХ?

13. Яку додаткову iнформацiю мiстить префiкс АРС N-країни?

14. Якi з нижчеприведених АРС розташованi в Європi (ХХХХХ, ХХХХХ, .....)?

15. Яка з нижчеприведених АРС здiйснює роботу з рухомого наземного об'єкту ХХХХХ/am, ХХ/ХХХХХ/р, ХХХХХ/m, ХХХХХ/mm ?

16. Що може означати цифра в позивних сигналах АРС Росiї?

17. Що Ви можете сказати про мiсце розташування АРС ХХХХХ/a?

18. Що необхiдно обов'язково зробити перед тим, як здiйснювати загальний виклик?

19. Яку iнформацiю необхiдно обов'язково передати пiд час проведення зв'язку?

20. На частотi Х кГц АРС дає виклик:"9М0С QRZ? QSX 37". Що це означає?

21. В яких випадках пiд час проведення зв'язку рекомендується передавати iнформацiю про апаратуру АРС, про погоднi умови?

22. З якою метою рекомендуються "DX-вiкна"?

IV. РЕГЛАМЕНТ АМАТОРСЬКОГО РАДIОЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

1. Що таке є Аматорська служба радiозв'язку?

2. Ким регулюється дiяльнiсть Аматорської служби радiозв'язку України?

3. Що означає термiн "побiчне випромiнювання”?

4. Що означає термiн "позасмугове випромiнювання”?

5. Який дозволений максимальний рiвень вихiдної потужностi передавачiв АРС першої категорiї в дiапазонi 160 м?

6. Який мiнiмально необхiдний рiвень послаблення складових побiчного або позасмугового випромiнювання передавачiв АРС на частотах нижче 30 МГц?

7. Яка смуга частот в дiапазонi 30 м видiлена для АРС першої категорiї?

8. Якi смуги частот (нижче 30 МГц), з видiлених АРС першої категорiї, розподiленi Аматорськiй службi на вториннiй основi?

9. Яка смуга частот в дiапазонi 80 м видiлена для АРС першої категорiї?

10. Яка смуга частот в дiапазонi 10 м видiлена для проведення зв'язкiв з використанням штучних супутникiв Землi?

11. На яких дiапазонах АРС першої категорiї можуть використовувати SSTV?

12. Якi класи випромiнювання дозволенi АРС першої категорiї в дiапазонi Х?

13. В яких смугах частот дiапазону 15 м АРС першої категорiї можуть застосовувати клас випромiнювання "одна бічна смуга"?

14. Яка бічна смуга використовується АРС на частотах вище 10 МГц?

15. Який мiнiмально необхiдний рiвень послаблення частоти-носiя та бічної смуги ОБС передавачiв АРС?

16. Чи обов'язковою є реєстрацiя кожного передавача АРС в дозволi на право експлуатацiї АРС?

17. В яких випадках при тимчасовому перенесеннi користувач АРС має право на експлуатацiю АРС без попереднього повiдомлення ДIЕ?

18. Як i ким здiйснюється оформлення тимчасового або повного припинення роботи АРС?

19. В якi термiни користувач АРС повинен оформити факт змiни постiйного мiсцезнаходження в межах своєї областi?

20. В яких випадках при тимчасовому перенесеннi АРС її користувач повинен попередньо повiдомити УДЦР?

21. В якому випадку дозвiл на право експлуатацiї АРС видається без здачi квалiфiкацiйного iспиту?

22. На який термiн видається дозвiл на право експлуатацiї АРС?

23. Яким чином пiдтверджується чиннiсть дозволу на право експлуатацiї АРС на поточний рiк?

24. У якому випадку користувач АРС може додатково отримати витяг з основного дозволу?

25. У яких випадках чиннiсть дозволу на право експлуатацiї АРС призупиняється?

26. Якi стягнення можуть накладатись на користувачiв АРС?

27. Хто може накладати стягнення на користувачiв АРС?

28. Чи має право користувач АРС оскаржити рiшення про накладення стягнення?

29. Ким i за якої умови може здiйснюватись функцiя контролю АРС по мiсцю її розташування?

30. Як оформляються результати перевiрки АРС?

31. Кому користувач АРС повинен забезпечити вiльний доступ до документацiї, апаратури та споруд АРС?

32. Що таке СЕРТ?

33. Якi є національні еквіваленти СЕРТ-лiцензiй?

34. Якому класу СЕРТ-лiцензiї вiдповiдає дозвiл на право експлуатацiї АРС першої категорiї?

35. Який клас СЕРТ-лiцензiї додатково вимагає знання мiжнародного коду Морзе?

36. Яких вимог повинен дотримуватись користувач АРС (при наявностi СЕРТ-домовленостей) на територiї iншої країни?

П Е Р Е Л I К

екзаменацiйних питань по програмi другої категорiї

I. ЕЛЕКТРО- I РАДIОТЕХНIКА

1. Що визначає ємнiсть гальванiчного елемента або батареї?

2. При якiй умовi визначається струм короткого замикання гальванiчного елемента або батареї?

3. За якими параметрами вибираються напiвпровiдниковi дiоди для використання їх у випростувачi?

4. Яку функцiю виконують згладжуючi фiльтри випростувачiв?

5. При яких струмах навантаження випростувача переважно використовують RC-фiльтри?

6. Чому дорiвнює коефiцiєнт стабiлiзацiї стабiлiзатора напруги при номiнальному навантаженнi ?

7. Якi особливостi послiдовного включення напiвпровiдникових дiодiв у випростувачах (пiдбiр за параметрами, схемнi рiшення)?

8. Як залежить довжина хвилi вiд середовища її розповсюдження (вiльний простiр, дiелектричне середовище, двопровiдна лiнiя, коаксiальний кабель)?

9. В яких одиницях вимiрюється напруженiсть електричного поля?

10. Вiд чого суттєво залежить ефективнiсть впливу електростатичних екранiв?

11. Яке з приведених спiввiдношень (L = C * T, L = 300/F,  L= 300/T) визначає зв'язок довжини хвилi з її частотою?

12. Яка рiзниця мiж миттєвим та амплiтудним значенням синусоїдального сигналу?

13. Якi коливання прийнято називати аудiосигналами?

14. Що характеризує коефiцiєнт модуляцiї АМ-сигналу?

15.Сумою яких коливань можна представити найпростiший АМ-сигнал?

16. За якою формулою визначається потужнiсть синусоїдального струму?

17. Якiй кiлькостi разiв вiдповiдає вiдношення потужностей, що дорiвнює X дБ?

18. Якiй кiлькостi разiв вiдповiдає вiдношення напруг, що дорiвнює –X дБ?

19. Як визначити загальний коефiцiєнт пiдсилення (в разах) кiлькох послiдовно з'єднаних пiдсилювачiв?

20. Як визначити загальний рiвень послаблення (в дБ) кiлькох послiдовно з'єднаних атенюаторiв?

21. Як визначається к.к.д.?

22. Яку величину має коефiцiєнт пiдсилення транзистора в схемi з спiльним колектором?

23. Як залежить опiр конденсатора вiд частоти?

24. Як залежить опiр котушки iндуктивностi вiд частоти?

25. Вiд чого залежить коефiцiєнт трансформацiї напруги в силовому трансформаторi?

26. Яка з приведених схем включення транзистора вiдповiдає схемi емiтерного повторювача?

27. Як змiниться реактивний опiр котушки iндуктивностi при зменшеннi (збiльшеннi) частоти в X разів?

28. Як змiниться повний опiр котушки iндуктивностi, якщо послiдовно з нею включити резистор?

29. Яка величина еквiвалентного опору мiж точками А i В (порiвняти варiанти)?

30. Яким чином на основi ФНЧ та ФВЧ побудувати смуговий фiльтр?

31. Який характер має повний опiр послiдовного коливального контура на частотах вище резонансної?

32. Який характер має повний опiр послiдовного коливального контура на частотах нижче резонансної?

33. Який характер має повний опiр послiдовного коливального контура на частотах близьких до резонансної?

34. До чого приводить змiщення "робочої точки" в нелiнiйну дiлянку вольт-амперної характеристики пiдсилювального приладу?

35. Чому пiдсилювачi НЧ будуються за аперiодичною схемою?

36. Якi компоненти схеми пiдсилювача можуть бути причиною частотних та фазових спотворень?

37. Чи можливе застосування кварцевого резонатора в автогенераторi на другiй механiчнiй гармонiцi?

38. Яка причина в першу чергу обмежує чутливiсть приймача?

39. Яким чином здiйснюється захист приймача вiд перенавантаження потужними сигналами?

40. З якою метою застосовується в приймачi подвiйне або потрiйне перетворення частоти?

41. З якою метою в SSB-передавачах застосовують пристрої стиснення динамiчного дiапазону сигналу (обмеження SSB-сигналу)?

42. Структурна схема якого передавача приведена на малюнку?

43. Яка схема задаючого генератора забезпечує найкращу стабiльнiсть частоти?

44. Чи залежить рiвень частоти-носiя i фону вiд факту обмеження SSB-сигналу?

45. Якої довжини повинен бути активний елемент антени типу YAGI для 20-ти метрового дiапазону?

46. Якої довжини повинен бути активний елемент антени типу QUAD для 15-ти метрового дiапазону?

47. Чому дорiвнює пiдсилення антени (в загальному випадку)?

48. В яких одиницях вимiрюється пiдсилення антени?

49. Яким чином режим роботи антени (прийом чи передача) впливає на направленi властивостi антени?

50. Яким чином режим роботи антени (прийом чи передача) впливає на вхiдний опiр антени?

51. Яке значення КСХ антенно-фiдерної системи вiдповiдає максимально можливому рiвню узгодження в робочiй смузi частот антени в конкретному випадку?

52. Яке значення КСХ антенно-фiдерної системи вiдповiдає iдеальному рiвню узгодження в робочiй смузi частот антени?

53. Який характер має iмпеданс антени на резонанснiй частотi?

54. Якою повинна бути довжина рефлектора багатоелементної антени типу YAGI (порiвняно з вiбратором)?

55. Якою повинна бути довжина директора багатоелементної антени типу QUAD (порiвняно з вiбратором)?

56. Якi хвилi називаються поверхневими (або земними)?

57. Якi хвилi називаються просторовими (або iоносферними)?

58. Якi параметри тропосфери в першу чергу впливають на розповсюдження радiохвиль?

59. Що таке є критичний кут випромiнювання радiосигналiв?

60. Як довго може тривати порушення проходження при виверженнi на Сонцi?

61. Якi прилади використовуються для дослiдження форми радiосигналiв?

62. Якi прилади можна використовувати для вимiрювань в колах несинусоїдального струму?

63. Якi прилади можна використовувати для вимiрювань в колах синусоїдальних ВЧ-сигналiв?

64. В результатi чого можуть з'являтись побiчнi випромiнювання передавача?

65. Яким приладом можна перевiрити електромагнiтну герметичнiсть передавача?

66. Яку роль виконує високочастотна розв'язка дротiв живлення передавача?

67. Якi причини виникнення завад вiд передавача аудiоапаратурi?

II. ВИМОГИ ТЕХНIКИ БЕЗПЕКИ

1. В якому випадку корпуси радiоапаратури АРС повиннi бути заземленi?

2. Яким чином здiйснюється заземлення радiоапаратури АРС?

3. Чи допускається заземлення радiоапаратури шляхом пiдключення до газових труб?

4. Якими методами повиннi виконуватись з'єднання в колах заземлення радiоапаратури АРС?

5. Якi вимоги ставляться до взуття при проведеннi робiт з антенними спорудами?

6. За яких погодних умов проведення робiт з антенними спорудами забороняється?

7. Використання яких типiв вогнегасникiв категорично заборонено в примiщеннi АРС?

8. Якi заходи повинен вжити користувач (оператор) АРС при виникненнi пожежi в примiщеннi АРС?

9. Якi фактори впливають на величину опору людського тiла i пiдвищують небезпеку ураження електричним струмом?

10. Яка величина напруги змiнного струму вважається смертельною для людини?

11. Яка величина напруги постiйного струму вважається смертельною для людини?

12. Якi Ви знаєте методи першої допомоги при ураженнi людини електричним струмом?

13. Чому величина напруги змiнного струму, яка вважається смертельною для людини, є меншою за аналогiчну величину напруги постiйного струму?

14. Яким чином рiвень небезпеки ураження електричним струмом залежить вiд його частоти?

15. Яка операцiя є необхiдною для здiйснення ремонтно-профiлактичних робiт з повним вимкненням напруги живлення?

16. Що є основним джерелом небезпеки ураження електричним струмом при проведеннi робiт з повним вимкненням напруги живлення?

17. В яких колах електричного струму iнструмент з iзольованими ручками забезпечує безпечне проведення робiт без зняття напруги живлення?

18. Здiйснення яких заходiв безпеки є необхiдним при проведеннi робiт з високовольтними колами радiоапаратури?

19. З якою метою здiйснюється заземлення центральних провiдникiв фiдерiв антенних споруд?

20. Якi заходи безпеки необхiдно здiйснити пiд час грози або при її наближеннi?

21. Якi блискавкозахиснi пристрої в основному використовуються на АРС?

III. ПРАВИЛА АМАТОРСЬКОГО РАДIОЗВ'ЯЗКУ

1. В яких випадках допускається радiозв'язок мiж АРС та службовими або iншими неаматорськими радiостанцiями?

2. Як часто оператор АРС повинен передавати позивний сигнал станцiї?

3. В яких випадках оператор АРС зобов'язаний передавати позивний сигнал станцiї?

4. Чи дозволяється оператору АРС використовувати нерадiоаматорськi  коди та шифри?

5. В яких випадках оператор АРС може передавати мiжнароднi повiдомлення та повiдомлення вiд третiх осiб?

6. Чи дозволяється експлуатацiя АРС, яка не вiдповiдає вимогам технiки безпеки?

7. Обговорення яких питань в ефiрi заборонено операторам АРС?

8. Чим вiдрiзняються вимоги до оператора АРС при роботi в смугах частот, розподiлених на вториннiй основi, та в смугах частот, розподiлених на первиннiй основi?

9. Якi коди можуть застосовуватись оператором АРС при проведеннi радiозв'язку?

10.В яких випадках пiд час роботи телебачення робота АРС забороняється?

11. В яких випадках ведення апаратного журналу не є обов'язковим?

12. Хто може бути допущений до управлiння аматорською радiостанцiєю?

13. Що означає скорочення Q-коду "QRG",  "QRS", "QRX", "QSB"?

14. Що означає скорочення радiоаматорського коду "LSB", "INPUT",  "QSLL", "RPT"?

15. Напишiть позивний сигнал ХХХХХ/х словами фонетичної абетки?

16. Якiй країнi належать префiкси ХХ, ХХ?

17. Яку iнформацiю мiстить суфiкс постiйного позивного сигналу АРС України?

18. Якi з нижчеприведених АРС розташованi за межами Європи (ХХХХХ, ХХХХХ, ...) ?

19. Що може означати цифра в позивних сигналах АРС?

20. Що Ви можете сказати про мiсцерозташування АРС ХХХХХ/х?

21. Що необхiдно обов'язково зробити перед тим, як здiйснювати загальний виклик?

22. Яку iнформацiю необхiдно обов'язково передати пiд час проведення зв'язку?

23. Ваша АРС розташована в м.N. На частотi X кГц АРС дає виклик: "CQ DX de XXXXX". Кого дана АРС запрошує до зв'язку?

24. В яких випадках пiд час проведення зв'язку рекомендується передавати iнформацiю про апаратуру АРС, про погоднi умови?

25. З якою метою рекомендуються "DX-вiкна"?

IV. РЕГЛАМЕНТ АМАТОРСЬКОГО РАДIОЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

1. Що таке є Аматорська служба радiозв'язку?

2. Ким регулюється дiяльнiсть Аматорської служби радiозв'язку України?

3. Як класифiкуються АРС за мiсцем розташування?

4. Що означає термiн "небажанi випромiнювання”?

5. Який дозволений максимальний рiвень вихiдної потужностi передавачiв АРС в смугах частот вище 144 МГц?

6. Який дозволений максимальний рiвень вихiдної потужностi передавачiв АРС другої категорiї в дiапазонi 20 м?

7. В якому колi передавача вимiрюється його вихiдна потужнiсть?

8. Яка смуга частот в дiапазонi 30 м видiлена для АРС другої категорiї?

9. Якi смуги частот (нижче 30 МГц), з видiлених АРС другої категорiї, розподiленi Аматорськiй службi на первиннiй основi?

10. Якi смуги частот в дiапазонi 10 м видiленi для АРС другої категорiї?

11. Якi аматорськi дiапазони видiленi для АРС другої категорiї?

12. На яких дiапазонах АРС другої категорiї можуть використовувати SSTV?

13. Якi класи випромiнювання дозволенi АРС другої категорiї в дiапазонi 30 м?

14.В яких смугах частот десятиметрового дiапазону АРС другої категорiї можуть застосовувати клас випромiнювання "частотна модуляцiя"?

15. Яка бокова смуга використовуµться АРС на частотах вище 10 МГц?

16. Який мiнiмально необхiдний рiвень послаблення частоти-носiя та бокової смуги ОБС передавачiв АРС?

17. Чи обов'язковою є реєстрацiя кожного передавача АРС в дозволi на право експлуатацiї АРС?

18. В яких випадках при тимчасовому перенесеннi користувач АРС має право на експлуатацiю АРС без попереднього повiдомлення ДIЕ?

19. Як i ким здiйснюється оформлення тимчасового або повного припинення роботи АРС?

20. В якi термiни користувач АРС повинен оформити факт змiни постiйного мiсцезнаходження в межах своєї областi?

21. В яких випадках при тимчасовому перенесеннi АРС її користувач повинен попередньо повiдомити УДЦР?

22. В яких примiщеннях встановлення АРС заборонено?

23. На який термiн видається дозвiл на право експлуатацiї АРС?

24. Яким чином пiдтверджується чиннiсть дозволу на право експлуатацiї АРС на поточний рiк?

25. У якому випадку користувач АРС може додатково отримати витяг з основного дозволу?

26. У яких випадках чиннiсть дозволу на право експлуатацiї АРС призупиняється?

27. Якi стягнення можуть накладатись на користувачiв АРС?

28. Чи має право користувач АРС оскаржити рiшення про накладення стягнення?

29. Ким i за якої умови може здiйснюватись функцiя контролю АРС по мiсцю її розташування?

30. Кому користувач АРС повинен забезпечити вiльний доступ до документацiї, апаратури та споруд АРС?

31. Що таке СЕРТ?

32. Якi є національні еквіваленти СЕРТ-лiцензiй?

33. Якому класу СЕРТ-лiцензiї вiдповiдає дозвiл на право експлуатацiї АРС другої категорiї?

34. Який клас СЕРТ-лiцензiї додатково вимагає знання мiжнародного коду Морзе?

35. Яких вимог повинен дотримуватись користувач АРС (при наявностi СЕРТ-домовленостей) на територiї iншої країни?

П Е Р Е Л I К

екзаменацiйних питань по програмi третьої категорiї

I. ЕЛЕКТРО- I РАДIОТЕХНIКА

1. Якi з приведених параметрiв (великий питомий опiр, велика питома провiднiсть, напруга пробою) характеризують провiдник?

2. Якi з приведених параметрiв (великий питомий опiр, велика питома провiднiсть, напруга пробою) характеризують дiелектрик?

3. В яких одиницях вимiрюється електричний опiр?

4. В яких одиницях вимiрюється електрична напруга?

5. В яких одиницях вимiрюється електричний струм?

6. В яких одиницях вимiрюється потужнiсть електричного струму?

7. В яких одиницях вимiрюється електрична ємнiсть?

8. В яких одиницях вимiрюється iндуктивнiсть?

9. Яка з приведених формул ( U=I*R, I=U*R, R=I/U ) вiдповiдає закону Ома для дiлянки кола?

10. Що означає номiнальна потужнiсть резистора?

11. Що означає робоча напруга конденсатора?

12. Що означає максимальна реактивна потужнiсть конденсатора?

13. Яка величина загального опору при паралельному з'єднаннi трьох резисторiв з номiналами X Ом, Y Ом та Z Ом?

14. Яка величина еквiвалентного опору мiж точками А i В?

15. В якiй з приведених схем застосовано мостову схему випростувача?

16. Ємнiсть якого конденсатора є найбiльшою (X пФ, Y нФ, Z мкФ)?

17. Три резистори з номiналами X Ом, Y Ом та Z кОм з'єднанi послiдовно i до них прикладена загальна постiйна напруга. На якому з резисторiв падiння напруги буде найбiльшим?

18. Три резистори з номiналами X Ом, Y Ом та Z Ом з'єднанi паралельно i до них прикладена загальна постiйна напруга. Через який з резисторiв струм буде найбiльшим?

19. Як вiдрiзняються резонанснi частоти паралельного та послiдовного коливальних контурiв, якщо величини їх ємностей та iндуктивностей вiдповiдно однаковi?

20. На вхiд ФНЧ (частота зрiзу - X МГц) подається сигнал частотою Y МГц. Яким буде вплив ФНЧ на даний сигнал?

21. На вхiд ФВЧ (частота зрiзу - X МГц) подається сигнал частотою Y МГц. Яким буде вплив ФВЧ на даний сигнал?

22. Чим вiдрiзняється АМ-сигнал вiд односмугового?

23. Чим вiдрiзняється ЧМ-сигнал вiд АМ-сигналу?

24. Яку функцiю здiйснює модулятор передавача?

25. Яку функцiю здiйснює балансний модулятор передавача?

26. Коливання якої частоти видiляються на виходi змiшувача частоти?

27. Якi з приведених параметрiв характеризують роботу передавача (стабiльнiсть частоти, вiдношення сигнал/шум, коефiцiєнт фiльтрацiї вищих гармонiк)?

28. Якi радiокомпоненти використовуються для пiдсилення радiосигналiв?

29. Якi радiокомпоненти використовуються для забезпечення високої стабiльностi частоти передавача?

30. В яких одиницях вимiрюється чутливiсть радiоприймачiв?

31. Якi типи приймачiв використовуються в аматорськiй практицi?

32. Якому типу приймачiв вiдповiдає приведена на малюнку структурна схема?

33. З якою метою в приймачах застосовують вузькосмуговi НЧ фiльтри?

34. Що характеризує динамiчний дiапазон приймача?

35. Якi з приведених параметрiв характеризують лiнiї передачi електромагнiтної енергiї (погонне затухання, коефiцiєнт вкорочення, хвильовий опiр, резонанса частота)?

36. Яким чином можливо розширити смугу пропускання (на рiвнi КСХ=Y) направленої антени типу YAGI?

37. Яке пiдсилення може забезпечити двохелементна антена типу QUAD порiвняно з напiвхвильовим диполем?

38. В яких випадках застосовуються симетруючi антеннi пристрої?

39. Яку дiаграму направленостi має антена типу "напiвхвильовий диполь" ?

40. Що характеризує ширина смуги пропускання антени?

41. Якою буде величина вхiдного опору чвертьхвильової вертикальної антени на резонанснiй частотi?

42. Якi з аматорських дiапазонiв вiдносяться до короткохвильових?

43. Якi з аматорських дiапазонiв вiдносяться до ультракороткохвильових?

44. Яка формула визначає спiввiдношення мiж довжиною хвилi та її частотою?

45. Якi шари iоносфери впливають на розповсюдження радiохвиль в нiчний час?

46. Якi шари iоносфери впливають на розповсюдження радiохвиль в денний час?

47. Якi з приведених параметрiв характеризують радiохвилю як електромагнiтне випромiнювання (напруженiсть, поляризацiя, вiддаль)?

48. Чи впливає поляризацiя антени на рiвень її "чутливостi" до атмосферних явищ?

49. Яким чином можна збiльшити межу вимiрювання мiлiамперметра?

50. Якi параметри можна вимiряти приладом "iндикатор виходу передавача" i КСХ-метром?

51. Амплiтуда синусоїдальної напруги, вимiряна осцилографом, дорiвнює Х В. Яким показам тестера це буде вiдповiдати?

52. З допомогою яких приладiв можна вимiряти параметри несинусоїдальних сигналiв?

53. З допомогою яких приладiв можна визначити ступiнь узгодження передавача з антенно-фiдерною системою?

54. Як з допомогою тестера та резистивного подiльника вимiряти анодну напругу пiдсилювача потужностi?

55. Яким основним вимогам повинен вiдповiдати вимiрювальний прилад?

56. Якi основнi причини завад телебаченню та радiомовленню (з точки зору передавача)?

57. Якi основнi причини завад телебаченню та радiомовленню (з точки зору радiо- або телеприймача)?

58. Якi заходи боротьби з впливом гармонiк основного сигналу Ви знаєте?

59. Яким чином можна усунути завади, якi виникають за рахунок наведення ВЧ сигналу передавача на пiдсилювач НЧ приймача?

60. Чи психологiчна сумiснiсть мiж радiоаматорами та телерадiослухачами має вплив на дiяльнiсть користувачiв АРС?

61. Якi є можливi несправностi, якщо передавач не настроюється на антену, яка ранiше була працездатною?

62. Якi є можливi несправностi, якщо рiзко виросло значення КСХ антенно-фiдерної системи?

63. Якi є можливi несправностi, якщо виходить з ладу запобiжник в блоцi живлення пiдсилювача?

64. Якi є можливi несправностi, якщо передавач збуджується тiльки в режимi роботи SSB?

65. Якi є можливi несправностi, якщо вiдсутнiй сигнал на виходi передавача?

66. Мiнiмальне значення КСХ напiвхвильового вiбратора вiдповiдає частотi Х МГц. Що необхiдно зробити для бiльш ефективного використання даної антени в 40-метровому дiапазонi?

67. Мiнiмальне значення коефiцiєнта стоячої хвилi (КСХ=Y) напiвхвильового вiбратора вiдповiдає частотi X МГц. Що необхiдно зробити для бiльш ефективного використання даної антени в 80-метровому дiапазонi?

68. Резонансна частота антени типу "трикутник" - X кГц. Що необхiдно зробити для бiльш ефективного використання даної антени в дiапазонi 160 метрiв?

II. ВИМОГИ ТЕХНIКИ БЕЗПЕКИ

1. Якi заходи вживаються для запобiгання випадкового дотику до струмопровiдних частин радiоапаратури АРС?

2. В якому випадку корпуси радiоапаратури АРС повиннi бути заземленi?

3. Яким чином здiйснюється заземлення радiоапаратури АРС?

4. Чи допускається заземлення радiоапаратури шляхом пiдключення до радiаторiв опалення?

5. Чи допускається заземлення радiоапаратури шляхом пiдключення до газових труб?

6. Якими методами повиннi виконуватись з'єднання в колах заземлення радiоапаратури АРС?

7. З якою метою в колах живлення радiоапаратури АРС використовуються плавкi запобiжники?

8. Вiдповiдно до яких параметрiв кола живлення вибирається номiнал плавкого запобiжника?

9. Якi обов'язковi заходи безпеки необхiдно здiйснити при роботi з антенними спорудами?

10. За яких погодних умов проведення робiт з антенними спорудами забороняється?

11. Якi первиннi засоби пожежогасiння використовуються при виникненнi пожежi в примiщеннi АРС?

12. Використання яких типiв вогнегасникiв категорично заборонено в примiщеннi АРС?

13. Якi заходи повинен вжити користувач (оператор) АРС при виникненнi пожежi в примiщеннi АРС?

14. Якi фактори впливають на величину опору людського тiла i пiдвищують небезпеку ураження електричним струмом?

15. Яка величина напруги змiнного струму вважається смертельною для людини?

16. Яка величина напруги постiйного струму вважається смертельною для людини?

17.  Якi Ви знаєте методи першої допомоги при ураженнi людини електричним струмом?

18. Чому величина напруги змiнного струму, яка вважається смертельною для людини, є меншою за аналогiчну величину напруги постiйного струму?

19. Яким чином рiвень небезпеки ураження електричним струмом залежить вiд його частоти?

20. Яка операцiя є необхiдною для здiйснення ремонтно-профiлактичних робiт з повним вимкненням напруги живлення?

21. Що є основним джерелом небезпеки ураження електричним струмом при проведеннi робiт з повним вимкненням напруги живлення?

22. В яких колах електричного струму iнструмент з iзольованими ручками забезпечує безпечне проведення робiт без зняття напруги живлення?

23. Як з точки зору безпеки здiйснюється розрядження конденсаторiв?

24. Здiйснення яких заходiв безпеки є необхiдним при проведеннi робiт з високовольтними колами радiоапаратури?

25. З якою метою здiйснюється заземлення центральних провiдникiв фiдерiв антенних споруд?

26. Якi заходи безпеки необхiдно здiйснити пiд час грози або при її наближеннi?

27. Якi блискавкозахиснi пристрої в основному використовуються на АРС?

III. ПРАВИЛА АМАТОРСЬКОГО РАДIОЗВ'ЯЗКУ

1. В яких випадках допускається радiозв'язок мiж АРС та службовими або iншими неаматорськими радiостанцiями?

2. Як часто оператор АРС повинен передавати позивний сигнал станцiї?

3. В яких випадках оператор АРС зобов'язаний передавати позивний сигнал станцiї?

4. Що таке є картка-квитанцiя (QSL)?

5. Чи дозволяється оператору АРС використовувати нерадiоаматорськi коди та шифри?

6. В яких випадках оператор АРС може передавати мiжнароднi повiдомлення та повiдомлення вiд третiх осiб?

7. Яка документацiя повинна бути на кожнiй АРС?

8. Чи дозволяється експлуатацiя АРС, яка не вiдповiдає вимогам технiки безпеки?

9. Обговорення яких питань в ефiрi заборонено операторам АРС?

10.Чим вiдрiзняються вимоги до оператора АРС при роботi в смугах частот, розподiлених на вториннiй основi, та в смугах частот, розподiлених на первиннiй основi?

11.Якi коди можуть застосовуватись оператором АРС при проведеннi радiозв'язку?

12.Чи має право оператор АРС проводити перестройку передавача по дiапазонi в режимi випромiнювання?

13.В яких випадках пiд час роботи телебачення робота АРС забороняється?

14. Що означає скорочення Q-коду "QRM",  "QRZ", "QRT", "QSY", "QTH", "QRL"?

15. Що означає скорочення радiоаматорського коду "К", "КN", "SК"?

16. Напишiть позивний сигнал ХХХХХХ словами фонетичної абетки?

17. З яких частин складається позивний сигнал АРС?

18. Якi з приведених префiксiв належать АРС України (ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ)?

19. Яка з нижчеприведених АРС здiйснює роботу з рухомого наземного об'µкту (ХХХХХ/p, ХХХХХ/m,ХХХХХ/am, ХХХХХ/mm)?

20. Якi з нижчеприведених АРС розташованi у Луганськiй областi (ХХХХХ, ХХХХХ, ХХХХХ, ХХХХХ)?

21. За якою ознакою iдентифiкуються позивнi сигнали колективних АРС в Українi?

22. Що може означати цифра в позивних сигналах АРС?

23. Що необхiдно обов'язково зробити перед тим, як здiйснювати загальний виклик?

24. Яку iнформацiю необхiдно обов'язково передати пiд час проведення зв'язку?

25. Ваша АРС розташована в м.N. На частотi Х кГц АРС дає виклик: "CQ DX de ХХХХХ". Кого дана АРС запрошує до зв'язку?

26. В яких випадках пiд час проведення зв'язку рекомендується передавати iнформацiю про апаратуру АРС, про погоднi умови?

27. За якою системою здiйснюється оцiнка якостi зв'язку та якостi сигналу при роботi телеграфом?

IV. РЕГЛАМЕНТ АМАТОРСЬКОГО РАДIОЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

1. Як класифiкуються АРС за призначенням?

2. Як класифiкуються АРС за мiсцем розташування?

3. Як класифiкуються АРС за принципом користування?

4. Який дозволений максимальний рiвень вихiдної потужностi передавачiв частот вище 144 МГц? рiвень вихiдної потужностi передавачiв АРС третьої категорiї в дiапазонi 15 м?

5. В якому колi передавача вимiрюється його вихiдна потужнiсть?

6. Яка смуга частот в дiапазонi 160 м видiлена для АРС третьої  категорiї?

7. Якi смуги частот, з видiлених АРС третьої категорiї, розподiленi Аматорськiй службi на первиннiй основi?

8. Якi смуги частот в дiапазонi 10 м видiленi для АРС третьої категорiї?

9. Якi аматорськi дiапазони видiленi для АРС третьої категорiї?

10. На яких дiапазонах АРС третьої категорiї можуть використовувати цифровi види зв'язку?

11. Якi класи випромiнювання дозволенi АРС третьої категорiї в дiапазонi 80 м?

12. В яких смугах частот десятиметрового дiапазону АРС третьої категорiї можуть застосовувати клас випромiнювання "одна бічна смуга"?

13. Яка бічна смуга використовується АРС на частотах нижче 10 МГц?

14. Який мiнiмально необхiдний рiвень послаблення частоти-носiя та бічної смуги ОБС передавачiв АРС?

15. Чи обов'язковою є реєстрацiя кожного передавача АРС в дозволi на право експлуатацiї АРС?

16. В яких випадках при тимчасовому перенесеннi користувач АРС має право на експлуатацiю АРС без попереднього повiдомлення ДIЕ?

17. Як i ким здiйснюється оформлення тимчасового або повного припинення роботи АРС?

18. В якi термiни користувач АРС повинен оформити факт змiни постiйного мiсцезнаходження в межах своєї областi?

19. В яких випадках при тимчасовому перенесеннi АРС її користувач повинен попередньо повiдомити УДЦР?

20. В яких примiщеннях встановлення АРС заборонено?

21. На який термiн видається дозвiл на право експлуатацiї АРС?

22. У якому випадку користувач АРС може додатково отримати витяг з основного дозволу?

23. Якi стягнення можуть накладатись на користувачiв АРС?

24. Хто може накладати стягнення на користувачiв АРС?

25. Чи має право користувач АРС оскаржити рiшення ДIЗ про накладення стягнення?

26. Ким i за якої умови може здiйснюватись функцiя контролю АРС по мiсцю її розташування?

27. Як оформляються результати перевiрки АРС?

28. Кому користувач АРС повинен забезпечити вiльний доступ до документацiї, апаратури та споруд АРС?

29. Що таке є СЕРТ?

30. Якi є національні еквіваленти СЕРТ-лiцензiй?

31. Якому класу СЕРТ-лiцензiї вiдповiдає дозвiл на право експлуатацiї АРС третьої категорiї?

32. Який клас СЕРТ-лiцензiї додатково вимагає знання мiжнародного коду Морзе?

33. Яких вимог повинен дотримуватись користувач АРС (при наявностi СЕРТ-домовленостей) на територiї iншої країни?

# Text boxes

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ’ЯЗКУ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

ДОЗВІЛ №_____

| Прізвище, iм'я, по батьковi користувача (керівника) радiостанцiї |  |
| --- | --- |
| Позивний сигнал |  |
| Адреса розташування радiостанцiї |  |
| Назва установи-засновника колективної радiостанцiї |  |

Експлуатацiя аматорської радiостанцiї дозволяється в смугах частот, з рiвнями вихiдної потужностi та класами випромiнювання у вiдповiдностi з таблицею (див. на зворотi).

Особі, якій надано даний дозвіл, дозволяється ввезення в Україну передавальної  (приймально-передавальної) аматорської радiостанцiї, придбанної за кордоном, та тимчасове вивезення передавальних (приймально-передавальних) радiостанцiй, зареєстрованих в даному дозволі згідно з чинним законодавством України.

Дата  видачі: ____________________	Термін чинності до: ______________

| Начальник _________________ філії УДЦР |  |  |
| --- | --- | --- |

М.П.

| підпис |  | прізвище |
| --- | --- | --- |

Зареєстрована аматорська радiоапаратура:

| № | Тип | Заводський номер | Пiдпис / печатка |
| --- | --- | --- | --- |

Примiтка: кожна позицiя повинна бути завiрена пiдписом та печаткою

Державної інспекції електрозв'язку.

На право експлуатації аматорської радiостанцiї ________________ категорiї iндивiдуального (колективного) користування

Користувач аматорської радiостанцiї зобов'язаний  дотримуватись вимог
 Регламенту аматорського  радiозв'язку України.

Будь-якi змiни даних, вказаних у витягу з дозволу,повиннi бути узгодженi з __________________ філією УДЦР

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ’ЯЗКУ

Український державний центр радіочастот

ВИТЯГ З ДОЗВОЛУ №_____

на право експлуатацiї аматорської радіостанції  ____________________ категорії індивідуального користування (переносної, мобільної)

Позивний сигнал:

Користувач:

Адреса:

Тип радiостанцiї:

Заводський номер:

Робочi частоти:

Мiсце розташування:

Особливi умови: з правом провозу через кордон

Термiн дiї: до

Начальник ___________________ філії УДЦР:

М.П.

_____________      ______________

(пiдпис) 		      (прізвище)

Дата видачi: "__" __________ 20__р.

| Прізвище, iм'я, по батьковi користувача радiостанцiї |  |
| --- | --- |
| Позивний сигнал |  |
| Адреса розташування радiостанцiї |  |

Експлуатацiя аматорської радiостанцiї дозволяється в смугах частот, з рiвнями вихiдної потужностi та класами випромінювання, затвердженими для даної категорії радіостанції.

Особі, якій надано даний тимчасового дозвіл, дозволяється тимчасове ввезення  в Україну передавальної (приймально-передавальної) апаратури   аматорської радiостанцiї:  ____________________________________________________

Дата  видачі: ___________________	Термін  чинності до: ____________

НАЧАЛЬНИК УДЦР :

М.П.

| підпис |  | прізвище |
| --- | --- | --- |

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ’ЯЗКУ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДIОЧАСТОТ

ТИМЧАСОВИЙ ДОЗВІЛ №_____

На право експлуатації аматорської радiостанцiї __________________ категорiї iндивiдуального користування