## Slide 1: Особенности эксплуатации усилителя мощности радиостанции Р-140 без УСС
Вячеслав Ермачков
US0HZ
г.Полтава, Украина
Notes: Вследствие специфики радиоканала на приёмное устройство, помимо сигнала принимаемой радиостанции , всегда будут воздействовать различного рода помехи. Поэтому качество радиосвязи, характеризуемое достоверностью принимаемой информации, будет определяться именно критерием помехозащищённости радиоканалов. Одним из видов помех, при большой скученности средств радиосвязи различного предназначения на ограниченном пространстве, могут возникнуть помехи от побочных излучений передающих устройств. Целью проведённых наших экспериментов как раз и ставилось – определить воздействие такого рода помех на радиоприёмные устройства в различных диапазонах радиоволн. За основу источника радиосигнала с значительным уровнем побочных излучений был взят передатчик радиостанции Р-140, при использовании ”Выхода” непосредственно с усилителя мощности минуя УСС. Сразу отмечу, что все проведённые эксперименты ничего общего с радиолюбительской тематикой не имеют и для радиолюбителей могут быть только рекомендательного характера. Все измерения проводили
курсанты командного и инженерного факультетов Полтавского военного института связи при выполнении курсовых и дипломных работ. В ходе таких работ, когда позволяла обстановка и время, были проведены несколько
экспериментов которые могут заинтересовать радиолюбителей использующих радиопередающие устройства. Их результаты и выводы по ним отображены в данном докладе.

## Slide 2: Усилитель мощности радиостанции Р-140
        Предназначен для усиления сигнала высокой частоты до мощности не менее 1000 Вт в диапазоне частот
        1,5 – 30 МГц во всех родах и видах работ радиостанции.
        Усилитель двухкаскадный.
        Первый каскад ламповый, на лампах
        6Э5П – 2 шт., усилитель напряжения.
        Второй каскад ламповый, на лампе
        ГУ-43Б, усилитель мощности.
        Первый каскад работает в режиме класса А.
        Второй каскад работает в режиме класса В, что позволяет получить мощность не менее
        1000 Вт. при принудительном охлаждении.
Notes: В анодную цепь лампы выходного каскада включён П – образный колебательный контур. Этот контур выделяет усиленный сигнал на основной рабочей частоте, ослабляет высшие гармоники рабочей частоты и трансформирует
эквивалентное сопротивление анодной нагрузки лампы в сопротивление, равное входному активному сопротивлению УСС. Применение П – контура обусловлено его высокими фильтрующими свойствами по сравнению с другими
схемами. 2,3,4 гармоники ослабляются контуром примерно на 40,50 и 60 дб. соответственно. Такая степень ослабления гармоник достигается за счёт высокой добротности контура и составляет около 1 50 – 20 единиц.
Гармоники более высоких номеров ослабляются контуром значительно хуже за счёт влияния паразитных параметров и нарушения условий согласования. Однако, несмотря на принятые меры, высшие гармоники вследствие недостаточно эффективного их ослабления в усилительном тракте всё же будут излучаться передающим устройством и оказывать мешающее действие радиоприёмникам и радиостанциям работающим в коротковолновом и
метровом диапазоне ультракоротких волн. Это следует обязательно учитывать при размещении радиоприёмных устройств и радиостанций УКВ в непосредственной близости от передатчика радиостанции Р-140. Вот почему
в нашем эксперименте, как отдельным вопросом, мы и производили замеры уровней побочных излучений на высших гармониках рабочих частот самого усилителя мощности. Замеры уровней побочных излучений с применением УСС
и штатных передающих антенн производились по отдельной программе и в данном докладе не отображается.

## Slide 3: Схема эксперимента
ВО-71
УМ
50 Ом
Ррлс Р- 409 (60- 420 МГц)
П-321
УКВ Рст 005 (30-110 МГц)
Рпрк Р-160 (1,5-60 МГц)
П-321
50 метров
Notes: В 50 метрах от радиостанции Р-140 были развёрнуты радиорелейная станция Р-409, работающая в диапазоне 60-420 МГц и радиостанция УКВ диапазона 005, работающая в диапазоне 30-110 МГц. Отличительной особенностью
радиостанции УКВ диапазона 005, разработанная одесским объединением «Телекарт-Прибор», является её возможность работать по принципу ППРЧ (программной перестройкой рабочей частоты), т.е. возможностью
в процессе связи осуществлять псевдослучайную скачкообразную перестройку радиостанции в широком диапазоне частот синхронно на передающем и приёмном концах. Все радиосредства на которых производились замеры были развёрнуты на штатные антенные системы. Уровень приёма сигналов на радиорелейной станции Р-409 контролировался с помощью указателя уровня прибора П-321. Уровень приёма сигналов на радиостанции 005 контролировался по индикатору уровня отображаемый на дисплее радиостанции. Для приёма сигналов в диапазоне до 30 МГц был задействован радиоприёмник Р-160 из комплекта радиостанции Р-161А-2М выход которого был
подключен к указателю уровня прибора П-321. Усилитель мощности был нагружен на эквивалент нагрузки сопротивлением 50 Ом и установленным на крыше кузова радиостанции Р-140. Эквивалент нагрузки был сделан из двух нагрузочных резисторов, применяемых для передающей V-образной антенны. Соединение выхода усилителя мощности и эквивалента нагрузки осуществлялась через ВЧ разъем блока ВЧП коаксиальным кабелем марки РК-48 длинною 2 метра.

## Slide 4: Результаты измерений побочных излучений Fраб. = 1,5 - 5,1 МГц
Notes: Для того, чтобы получить более широкую и конкретную картину спектра побочных излучений, радиостанция Р-140 перестраивалась через каждые 200 кГц. Одновременно с перестройкой частоты корректировалась настройка первого и второго каскадов усилителя мощности для того, чтобы их настройка на изменяемых частотах была оптимальна. В результате полученных измерений были построены графические таблицы, показывающие весь спектр побочных излучений передатчика радиостанции Р-140 работающего без УСС. Как видно из представленной таблицы, что весь участок диапазона от 36 до 46 Мгц полностью поражен гармониками от сигнала передатчика работающего в диапазоне от 1,5 до 5,1 Мгц. И это при том, что фиксировались только те гармоники, которые имели уровень на выходе контрольных приемников в пределах 1,5 вольта. Уровни гармоник высших порядков, с уровнем приема менее 1,5 вольта в результаты эксперимента не учитывались, так как на больших расстояниях от источника излучения их проявление, будет незначительно. Вызывает интерес спектра побочных излучений от работы передатчика в любительском диапазоне 160 и 80 метров. Появление побочных излучений от 11-го порядка и выше, может привести к созданию значительных помех в УКВ диапазоне. Вот почему, отдельные радиолюбители жалуются на создание помех телевизионным приемникам при их работе в этих диапазонах частот.

## Slide 5: Результаты измерений побочных излучений Fраб. = 5 - 14 МГц
Notes: Во второй части эксперимента, передатчик радиостанции Р-140 перестраивался через 1, 2 и 3 МГц в диапазоне частот от 5.0 до 14,5 МГц. Этот диапазон частот взят для особого анализа, так как в основном используется для организации радиосвязи в дневное время суток. Как видно из представленной таблицы проявление гармоник с 3-го порядка также поражают значительную часть УКВ диапазона, при том, что их уровень будет намного больше, чем уровни гармоник более высоких порядков. Вот почему, любительские радиостанции работающие в диапазоне 40 и 30 метров гораздо меньше дают помех телевизионным приемникам, о чем свидетельствует информация полученная от самих радиолюбителей. Измерения уровней побочных излучений на частотах выше 15 МГц не проводились, так как проявляющееся при этом гармоники 2, 3, 4 порядков будут иметь ещё больший уровень и их
негативное влияние на забитее частот УКВ диапазонов будет проявляться в большей степени. Согласно теории радиосигналов, уровень гармоники 2-го порядка составляет 43% от первой. Как видите, дальнейший расчёт просто не
имеет смысла. Исследуемый диапазон частот от 1,5 до 15 МГц был взят ещё и потому, что в организации в которой ставился данный эксперимент, для радиосвязи на расстояние до 1200 – 1300 км используются именно этот участок
диапазона частот, с учётом времени года и суток.

## Slide 6: Таблица измерений уровней гармоник
Notes: Установка величины нейтродинной ёмкости производится, как правило, при сборке усилителя в заводских условиях. Очевидно, что при смене лампы ГУ-43Б, а также учитывая фактор времени использования усилителя мощности
величина этой ёмкости изменяется и баланс моста частично нарушается . С помощью селективного вольтметра В6-10 были произведены замеры уровней побочных излучений при различных положениях нейтродинной ёмкости.

## Slide 7: Схема нейтрализации
        Для обеспечения устойчивой
        работы выходного каскада
        на частотах свыше 3 МГц
        применена мостовая схема
        сеточного нейтродинирования.
        Опасность самовозбуждения
        выходного каскада возрастает
        с увеличением частоты, что может привести к резкому
        увеличению уровня излучения
        побочных колебаний.
Notes: В качестве примера приведена схема нейтродинирования на втором поддиапазоне усилителя мощности. Функции двух плеч моста выполняют междуэлектродная ёмкость Caq и ёмкость нейтродинного конденсатора C18. Двумя другими плечами моста служат ёмкости П - контура усилителя напряжения C15 и С9, с которых подаются в противофазе напряжения возбуждения на сетку лампы ГУ-43Б и напряжение нейтродинирования на нейтродинный конденсатор С18, соединённый с анодом лампы усилителя. Сам мост образуют ёмкости Сaq, С18, С9 и С15. При балансе моста элементы, входящие в его диагонали, т.е. индуктивность вариометра L11 и контур выходного каскада, полностью развязаны. Поэтому прямое прохождение энергии из сеточной цепи в анодную и обратный переход энергии из анодной цепи в контур предыдущего каскада через ёмкость Сaq не происходит. Ёмкость конденсатора нейтродинирования небольшая, около 0,1 – 0,5 пФ.

## Slide 8: Конденсатор нейтродинирования С18
Notes: Конструктивно, одна пластина конденсатора выполнена вместе с креплением анода лампы ГУ-43Б на ламповой панели. Вторая пластина конденсатора размещена на шасси блока усилителя напряжения на изолирующей опоре.

## Slide 9: Узел регулировки С18
Notes: Узел регулировки конденсатора нейтродинирования представляет собой подвижный узел, с помощью которого регулируется его ёмкость. Процесс изменения ёмкости, заключается в изменении диаметра отверстия межу пластинами
конденсатора. Это отверстие размещено на боковой стенке корпуса первого каскада УМ, ближе к лампе ГУ-43Б. Если была необходимость в снятии крышки первого каскада УМ, то при её установки на место необходимо очень
тщательно совместить пазы регулировочного узла с ребром экрана, закрывающее отверстие между пластинами нейтродинного конденсатора.

## Slide 10: Привод регулировки С18
Notes: Привод регулировки конденсатора нейтродинирования представляет собой латунную ось, с прорезью для вращения его с помощью отвёртки. С целью соблюдения мер техники безопасности, привод регулировки размещён в
вдалеке от токоведущих цепей большого напряжения. Для более тщательного и точного подбора ёмкости нейтродинирования целесообразно проводить эту работу при условии нахождения УМ в рабочем состоянии, т.е. в корпусе.
Производить регулировку при установке УМ вне корпуса, с подключением его с помощью ремонтных шлангов – не рекомендуется.

## Slide 11: Выводы
Применение усилителя мощности радиостанции Р-140 без УСС
прямым образом связано с излучением кроме основного сигнала,
большого спектра побочных колебаний значительных уровней.
Это может привести к созданию помех в широком диапазоне
частот радиоаппаратуре самого различного назначения, начиная
от радиоприёмников, телевизоров, радиостанций различных
ведомств и учреждений. Самовозбуждение усилителя мощности
может также привести к выводу из строя самой лампы ГУ-43Б,
стоимость которой большая, а также к пробою конденсаторов
развязки ламповой панели, в результате чего может произойти
серьёзные поломки в выпрямительных устройствах радиостанции.

## Slide 12: Рекомендации
В случаях применение усилителя мощности радиостанции Р-140
без УСС необходимо:
применять только штатные значения питающих напряжений
и токов ламп, а также режимы работы каскадов усилителя;
не допускать появления тока управляющей сетки лампы ГУ-43Б;
нейтрализацию проходной ёмкости лампы выходного каскада
производить при каждой замене лампы ГУ-43Б, так как баланс
моста при этом частично нарушается;
так как опасность самовозбуждения выходного каскада с ростом
частоты увеличивается, то особо тщательно необходимо делать
регулировку на пятом поддиапазоне, в районе частоты 30 МГц.

## Slide 13: Антенное реле для приёмника
Notes: Для обеспечения возможности использования одной антенны на приём и передачу применяется реле РЭВ-15. Выход на приёмник берётся с конденсатора ёмкостью 12 пФ, который подключен к аноду лампы ГУ-43Б постоянно,
предварительно отключив его от корпуса. Преимущество данной схемы в том, что высокодобротная резонансная система усилителя задействована и на приём, повышая тем самым селективность приёма, особенно на НЧ диапазонах. С целью согласования с входом приёмника применяется согласующий трансформатор на ферритовых кольцах с объёмным витком. При передаче конденсатор заземляется, тем самым заземляя вход приёмника.
Для срабатывания реле берётся коммутирующее напряжение 27 вольт, подаваемое на реле полудуплекса усилителя мощности. Замеры ВЧ напряжения с помощью прибора ВК7-15 на стороне для подключения приёмника
во время работы усилителя мощности на передачу показали, что данный способ для входных цепей приемного устройства - безопасен.

## Slide 14: Конденсатор 12 пФ

## Slide 15: Согласующий трансформатор

## Slide 16: Реле полудуплекса
Notes: Реле РЭС-9, подключенное параллельно реле полудуплекса, предназначено для включения трансивера (передатчика) на передачу.

## Slide 17: Учебник по Р-140

## Slide 18: Альбом схем